УДК 621.391:519.2

А. А. МОГИЛА, канд. физ.-мат. наук, Г. И. Хлопов, д-р техн. наук

РЕШАЮЩАЯ СТАТИСТИКА ОБНАРУЖЕНИя СИГНАЛОВ 
С НЕИЗВЕСТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ФАЗОЙ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
СТОХАСТИЧЕСКИХ ЗОНДИРУЮЩИХ РАДИОСИГНАЛОВ

Введение

В настоящее время к техническим характеристикам метеорологических радиолокаторов предъявляются высокие требования [1]. Дальность их действия достигает 400 км, а измеряемая скорость движения метеообразований  м/с. Для удовлетворения этих противоречивых требований можно использовать сложные шумоподобные сигналы. Одним из наиболее перспективных направлений решения этой проблемы является использование в качестве зондирующих стохастических радиосигналов [2 – 4]. Радиоволны метеорологических локаторов распространяются в турбулентной тропосфере, которая является неоднородной средой. Это приводит к флуктуациям фазы отраженного сигнала [5], которые вызывают частичное нарушение когерентности поля в различных точках раскрыва приемной антенны. Кроме того, неоднородная среда в той или иной степени является диспергирующей средой [6]. При использовании в качестве зондирующих детерминированных радиосигналов соотношение для решающей статистики и исследование ее вероятностных характеристик для случая обнаружения радиосигналов с неизвестными параметрами проведены в работах [7 – 10]. До настоящего времени для обнаружения отраженных сигналов с неизвестной начальной фазой при использовании в качестве зондирующих стохастических радиосигналов преобладал 
эвристический подход [2 – 4]. Эти обнаружители строились по аналогии с обнаружителями, 
в которых для зондирования предполагается применение детерминированных радиосигналов. При использовании стохастических зондирующих сигналов для решения задачи обнаружения в работах [11 – 14] исследованы лишь потенциальные характеристики радиолокационных систем.

В статье рассматривается решающая статистика обнаружения радиолокационных отражений с неизвестной начальной фазой при использовании стохастических зондирующих радиосигналов и на этой основе строится обнаружитель таких сигналов. При этом находится решающая статистика для случая, когда отраженный сигнал полностью когерентный опорному, а также с частичным или полным нарушением когерентности отраженного сигнала. Анализ охватывает моно- и мультистатические радиолокационные системы, а также распространение радиоволн в линейной диспергирующей среде.

При решении поставленной задачи сначала находятся функции правдоподобия, отношение правдоподобия, а затем решающая статистика и модель обнаружителя отраженных сигналов с неизвестной начальной фазой.

Постановка задачи

На вход приемника поступает сигнал , существующий в течение интервала времени , , который может состоять из аддитивной смеси  
отраженного целью сигнала  и помехи , если , или только из помехи , если . Здесь ,  – числовая ось; ,  – множество элементарных событий, на аддитивной системе подмножеств которого задана вероятностная мера  такая, что . Сигнал, помеха и их смесь представляют собой случайные гауссовы комплекснозначные процессы с конечной энергией, почти все реализации, которых могут быть представлены [15 – 17] в виде обобщенного ряда Фурье , где , звездочкой  обозначена комплексно сопряженная функция,  – номер реализации,  – полная, мультипликативная, ортонормированная система функций. Энергетические спектры помехи , ожидаемого  и отраженного  сигналов  известны и равномерны в полосе пропускания приемника . Здесь  – знак математического ожидания,  – неизвестная начальная фаза,  – энергия сигналов  и .

С помощью отношения правдоподобия обеспечивается сравнение функций правдоподобия при наличии и отсутствии отраженного сигнала на входе приемника. В работах [11, 14] показано, что для отраженного сигнала с полностью известным вектором параметров отношение правдоподобия описывается соотношением

(1)

где  – составляющие зондирующего сигнала ,  – отношение дисперсии спектральных составляющих сигнала  и помехи  на входе приемника,  – дисперсия составляющих входного (суммарного) сигнала.

В настоящей статье рассматривается ситуация когда сигнал имеет один случайный 
неинформационный параметр – начальную фазу . При этом необходимо будет учитывать априорное распределение фазы, полагая, что появление того или иного амплитудного значения сигнала и принятие какого-то конкретного значения его фазы – события независимые. Необходимо на основе анализа входного колебания вынести решение о наличии или об отсутствии во входной смеси сигнала, отраженного одиночной точечной целью.

Решающая статистика и модель обнаружителя

Рассмотрим следующих четыре случая распространения радиоволн. Из них два относятся к распространению в обычной линейной среде для (i) моно- и (ii) мультистатических радиолокационных систем и два к распространению в диспергирующей среде также для (iii) моно- и (iv) мультистатических систем.

(i) Будем полагать, что реализация  отраженного сигнала  имеет неизвестную начальную фазу , если каждая составляющая ее спектра имеет такую же  
начальную фазу

(2)

для всех реализаций выборки, состоящей из  реализаций.

Тогда, заменяя в соотношении (1)  на  из (2) и выполняя соответствующие преобразования, получаем следующее выражение для отношения правдоподобия

,					(3)

где

,

,    .

Для нахождения решающей статистики необходимо соотношение (3) усреднить по всем значениям неинформационного параметра . Полагая, что неизвестная начальная фаза в пределах от  до  a priory распределена равномерно , получаем

,			 (4)

где , ,  – модифицированная функция Бесселя нулевого 
порядка с аргументом .

Логарифмируя выражение (4) и учитывая значение множителя , решающую статистику запишем в следующем виде

.				(5)

Как известно [18], при  среднее по ансамблю реализаций сходится по вероятности к математическому ожиданию . Поэтому в соотношении (5) слагаемое  является оценкой квадрата нормы (энергии) входного  сигнала в пространстве , а  и  – оценка соответственно реальной и мнимой части скалярного произведения в этом же пространстве. Следовательно,  является оценкой 
модуля скалярного произведения в пространстве .

Обнаружитель сигнала с неизвестной начальной фазой (2) при использовании в качестве зондирующего стохастического радиосигнала действует по следующему правилу: выносится решение о наличии сигнала на входе приемника, если решающая статистика  превышает 
порог , , и решение о его отсутствии, если , т.е.

(6)

| Рис.1. Плотность вероятности распределения порогового уровня | где – порог обнаружения, представляющий собой алгебраическую сумму детерминированной и случайной величин. Здесь – оценка энергии ожидаемого сигнала (квадрата нормы в пространстве ) – величина случайная, |
| --- | --- |

распределенная по закону  с  степенями свободы [11, 14, 18], математическим ожиданием  и дисперсией . Плотность вероятности детерминированной величины  описывается с помощью дельта функции Дирака . Тогда порог обнаружения  является случайной величиной, плотность вероятности которой есть композиция этих плотностей, и представляет собой

смещенное на величину  хи-квадрат распределение. Плотность вероятности этого распределения приведена на рисунке 1 для случая, если . Если , то функциональная последовательность  сходится к дельта-функции .

а								б

в						г

Рис. 2. Структурная схема: а – цифрового обнаружителя радиосигнала со случайной 
начальной фазой, б – квадратурного и в – энергетического накопителей,

г –формирователя порогового уровня

Структурная схема цифрового обнаружителя радиосигнала со случайной начальной 
фазой при выполнении условия (2) приведена на рис. 2, а. Объемными стрелками здесь и 
далее обозначаются -мерные связи, плоскими – - или -мерные, одиночными стрелками – одномерные, объемными фигурами обозначены многоканальные блоки, плоскими – одноканальные. Схема состоит из Q-канальных преобразователей принятого (ОПП) и ожидаемого (ОПО) сигналов, энергетического и квадратурного накопителей, перемножителя, каскада, стробирующего в момент времени , формирователя порогового уровня и порогового устройства (ПУ). Количество каналов Q определяется размером выборки. Реализации  и  входного  и ожидаемого  сигналов с помощью блоков ОПП и ОПО преобразуются по ортогональному базису  пространства  в векторы  и  элементов координатного пространства , которые поступают на вход блоков энергетического и квадратурного накопителей. Размерность  векторов  и  может быть ограничена величиной произведения ширины спектра  сигнала  на длительность интервала , . В состав энергетического накопителя, рис. 2, в, входят энергетический приемник (ЭП), , и перемножитель. Полученная оценка энергии  входного сигнала  умножается на весовой коэффициент  и подается на вход сумматора обнаружителя, рис. 2, а, на второй вход которого поступает сигнал с выхода квадратурного накопителя. Квадратурный накопитель, рис. 2, б, состоит из двух каналов, с помощью которых оценивается  квадрат модуля скалярного произведения  в гильбертовом пространстве  над координатным гильбертовым пространством . Для этого перемножаются составляющие  и  ожидаемого  и входного  сигналов. Составляющие  вычисляются с помощью блока комплексного сопряжения (КС). Результат перемножения используется для оценки реальной (синфазной)  и мнимой (квадратурной)  частей скалярного произведения , которые возводятся в квадрат с помощью квадратирующих каскадов (КВ), складываются и подаются на вход нелинейного элемента, имеющего характеристику вида . Выходной сигнал нелинейного элемента умножается на весовой коэффициент  и суммируется с сигналом энергетического накопителя, рис. 2, а. В момент времени  в пороговом устройстве (ПУ) этот сигнал сравнивается с пороговым сигналом , который образуется с помощью формирователя порогового уровня (ФПУ), рис. 2, г.

Рассмотрим более подробно решающую статистику (5).

Так как скалярное произведение в  равно скалярному произведению в , , то можно записать

,    ,

,     .

С учетом этих соотношений обнаружитель (6) сигнала с неизвестной начальной фазой (2) при использовании в качестве зондирующего стохастического радиосигнала представим в виде аналоговой модели:

(7)

где  – порог обнаружения.

а							б

в							г

Рис. 3. Структурные схемы: а – аналогового обнаружителя радиосигнала со случайной 
начальной фазой, б – квадратурного и в – энергетического накопителей,

г – формирователя порогового уровня

Структурная схема этого обнаружителя (7) показана на рис. 3, а. В отличие от известной [7, 19] эта схема кроме квадратурного, рис. 3, б, дополнительно включает еще и энергетический накопитель, рис. 3, в. Сигналы этих накопителей складываются и в момент времени  сравниваются с пороговым уровнем , который также является случайной величиной. Пороговый сигнал образуется с помощью формирователя порогового уровня, рис. 3, г. Отметим, что в каналах квадратурного накопителя, показанного на рис. 3, б вычисляется 
реальная и мнимая часть скалярного произведения в пространстве случайных сигналов  над пространством реализаций  в отличие от известного [7, 19] квадратурного накопителя, в каналах которого определяются синфазная и квадратурная составляющие скалярного произведения в пространстве реализаций .

(ii) Пусть неизвестная начальная фаза  для всех  спектральных составляющих -й реализации принимает одно и то же значение , независящее от ее значения для других 
реализаций выборки

.                                (8)

Для различных реализаций фазовые сдвиги принимают различные значения. Также предположим, что фаза  выборки имеет равномерное -мерное распределение  на интервалах от  до .

После подстановки (8) в (1) и выполнения соответствующих преобразований получим следующее соотношение для отношения правдоподобия

,			(9)

где ,   .

Усредняя (9) по всем значениям неинформационных параметров , получаем

, (10)

где ,

,   .

После логарифмирования соотношения (10) решающую статистику запишем в виде

.			(11)

С помощью обнаружителя сигнала с неизвестной начальной фазой (8), когда в качестве зондирующего используется стохастический радиосигнал, принимается решение о наличии радиосигнала на входе приемника, если решающая статистика  превышает порог , , и решение о его отсутствии, если , т.е.

(12)

| Рис. 4. Структурная схема квадратурного накопителя для обнаружителя | Структурная схема обнаружителя (12) формально совпадает со структурной схемой обнаружителя (6), рис 2, а. Идентичны также энергетические накопители этих обнаружителей, рис. 2, в и формирователи порогового сигнала, рис. 2, г. Отличаются они лишь квадратурными накопителями. В накопителе, рис. 2, б, обнаружителя (6) происходит когерентное (додетекторное) накопление отраженного целью сигнала . С помощью же квадратурного накопителя, показанного на рис. 4, когерентное накопление выполняется лишь для спектральных компонент одной реали |
| --- | --- |

зации, но между реализациями, составляющими выборку из ансамбля, используется некогерентное (последетекторное) накопление сигнала. Связано это с тем, что спектральные составляющие одиночной реализации имеют одну и ту же фазу , хотя и неизвестную, и поэтому возможно их синфазное (когерентное) суммирование в момент времени . Однако от реализации к реализации фаза сигнала изменяется случайно. В этой ситуации наиболее эффективным становится последетекторное суммирование, с помощью которого определяется величина, нелинейно связанная с модулем  скалярного произведения в координатном пространстве . При этом не учитываются фазовые соотношения между реализациями отраженного сигнала (некогерентное накопление).

(iii) Пусть неизвестная начальная фаза -й спектральной составляющей  принимает одно и то же значение для всех реализаций -мерной выборки из ансамбля, независящее от значения начальных фаз для других (разноименных) спектральных составляющих реализации

.			(13)

Также предположим, что фазы  спектральных составляющих отраженного сигнала являются случайными величинами равномерно распределенными на интервалах от  до , так что их совместная плотность вероятности имеет равномерное 
-мерное распределение .

Подставляя соотношение (13) в (1) и выполняя соответствующие преобразования, получаем следующее выражение для отношения правдоподобия

,			(14)

где ,   .

Усредняя соотношение (14) по всем значениям неизвестной начальной фазы , получаем

, (15)

где ,

, .

Логарифмируя соотношение (15), получаем решающую статистику в виде

.			(16)

С помощью обнаружителя сигнала с неизвестной начальной фазой (13), когда в качестве зондирующего используется стохастический радиосигнал, принимается решение о наличии 
радиосигнала на входе приемника, если решающая статистика  превышает порог , , и решение о его отсутствии, если

(17)

Структурная схема обнаружителя (17) и его энергетического накопителя такая же, как и для обнаружителей (6) и (12), рис 2, а, их энергетического накопителя, рис. 2, в и для формирователя порогового сигнала, рис. 2, г. Однако, в отличие от их квадратурных накопителей, 
показанных на рис. 2, б и 4, в накопителе, рис. 5, обнаружителя (17) синфазно суммируются лишь одноименные спектральные компоненты различных реализаций-мерной выборки для момента времени . Для разноименных спектральных компонент одной и той же реализации и для разных реализаций используется некогерентное накопление. Это связано с тем, что в рассматриваемом случае одноименные спектральные компоненты разных реализаций выборки имеют одинаковые неизвестные начальные фазы  и допускают когерентное накопление, а разноименные – различные и поэтому суммируются некогеректно. То есть в рассматриваемом случае используется последетекторное суммирование, с помощью которого

| Рис. 5. Структурная схема квадратурного накопителя для обнаружителя | определяется величина, нелинейно связанная с оценкой модуля скалярного произведения в пространстве случайных величин . При этом не учитываются фазовые соотношения между разноименными спектральными составляющими реализаций отраженного сигнала. (iv) Предположим, что неизвестные начальные фазы спектральных компонент (18) -мерной выборки из ансамбля реализаций отраженного сигнала являются независимыми случайными величинами равномерно |
| --- | --- |

распределенными на интервале (, ), так что их совместная плотность вероятности имеет равномерное -мерное распределение

.

Заменяя в соотношении (1)  на  из (18) и выполняя соответствующие преобразования, получаем следующее выражение для функции правдоподобия

,				(19)

где , – действительная и  – мнимая часть произведения комплексных величин  и . Для нахождения решающей статистики соотношение (19) следует усреднить по всем значениям неизвестной начальной фазы

,	(20)

где , ,  – модифицированная функция Бесселя нулевого порядка с аргументом .

Логарифмируя выражение (20) и учитывая множитель , решающую статистику можно записать в следующем виде

.			(21)

Обнаружитель сигнала с неизвестной начальной фазой (18) при использовании в качестве зондирующего стохастического радиосигнала действует по следующему правилу: выносится решение о наличии сигнала на входе приемника, если решающая статистика  превышает 
порог , , и решение о его отсутствии, если , т.е.

(22)

Решающая статистика , соотношение (21), отличается от статистик ,  и , 
соотношения (5), (11) и (16) соответственно, тем, что в рассматриваемом случае суммирование выполняется после нелинейного преобразования вида , где  – модуль произведения комплексных спектральных коэффициентов входного и ожидаемого сигналов. Анализ формулы показывает, что для получения  
необходимо иметь два квадратурных канала обработки комплексных спектральных коэффициентов входного напряжения. Выходные напряжения каналов возводятся в квадрат и суммируются. В результате решающая статистика не зависит от неизвестной начальной фазы сигнала. Поэтому структурная схема обнаружителя (22), входящего в его состав энергетического накопителя и формирователя порогового сигнала соответствуют рис. 2, а, в, г, а схема квадратурного накопителя приведена на рис. 6.

| Рис. 6. Структурная схема квадратурного накопителя цифрового обнаружителя | Для слабой или сильной интенсивности ожидаемого сигнала по сравнению с интенсивностью помехи на входе нелинейного элемента возможны следующие упрощения. Если в соотношении (22) , то нелинейная функция приблизительно равна своему аргументу и в квадратурном накопителе будут усредняться величины, пропорциональные модулю произведения комплексных спектральных коэффициентов входного и ожидаемого сигналов . Если |
| --- | --- |

, то  и усредняются величины, пропорциональные квадрату модуля произведения комплексных спектральных коэффициентов  входного и ожидаемого сигналов. Упрощенные модели обнаружителей будут оптимальными только в указанных условиях. При других условиях они являются квазиоптимальными. Эти упрощения могут быть использованы также и для рассмотренных выше случаев (i), (ii) и (iii).

Выводы

Таким образом, в зависимости от вида неопределенности неизвестной начальной фазы для оговоренных условий в статье получено четыре соотношения для решающей статистики, на основе которых построены четыре типа цифровых обнаружителей отраженных радиосигналов с неизвестной начальной фазой при использовании в качестве зондирующих стохастических радиосигналов. Показано что они имеют одну и ту же структуру, которая включает преобразователи входного и опорного сигналов, квадратурный и энергетический накопители, сумматор, формирователь порогового уровня и пороговое устройство. Между собой эти 
обнаружители отличаются схемой квадратурных накопителей. Первый из рассмотренных квадратурных накопителей является когерентным, второй и третий – комбинированным 
(когерентно-некогерентным), а четвертый – некогерентным накопителем. Пороговый уровень полученных обнаружителей является случайной величиной, плотность вероятности 
которой определяется законом распределения оценки энергии ожидаемого сигнала. В рассматриваемом случае это  – распределение. Также получена структурная схема аналогового когерентного обнаружителя. Она отличается от известной схемы когерентного обнаружителя, в которой используются детерминированные зондирующие сигналы, наличием еще и энергетического накопителя. Пороговый уровень полученного аналогового обнаружителя, в отличие от известного, также является случайной величиной.

Полученные результаты могут использоваться при проектировании радиолокационных систем обнаружения, в которых для зондирования используются стохастические радиосигналы при распространении радиоволн в условиях турбулентной тропосферы. В частности, могут использоваться для обнаружения метеообразований в метеорологических радиолокаторах.

Список литературы: 1. Аппаратурно-программный комплекс для исследования радиолокационных отражений от метеообразований / Е. Н. Белов, О. А. Войтович, Т. А. Макулина, Г. А. Руднев, Г. И. Хлопов, С. И. Хоменко // Радиофизика и электроника: Сб. научн. тр. Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова НАН Украины. – Харьков, 2009. – Т. 14, №1. – С. 57–63. 2. Mogyla A. A. Relay-Type Noise Correlation Radar for the Measurement of Range and Vector Range Rate / A. A.Mogyla, K. A. Lukin, Yu. A.Shyian // Telecommunications and Radio Engineering. – 2002. – Vol.57, No.2-3. – Р. 175–183. 3. Калинин В. И. Широкополосный шумовой радиолокатор с корреляционной обработкой для обнаружения движущихся объектов / В. И. Калинин, В. B. Чапурский // Радиотехника. – 2005. – № 3, – С.51–56. 4. Quality Enhancement of Image Generated with Bistatic Ground Based Noise Waveform SAR / K. Kulpa, K. Lukin, J. Misiurewicz, Z. Gajo, A. Mogila, P. Vyplavin // IET Radar, Sonar & Navigation. – 2008. – Vol.2, No.4. – P. 263–273. 5. Костылев В. И. Влияние неоднородности тропосферы на пространственно-временную обработку сигналов / В. И. Костылев, М. Ю. Алексеев // Вестник ВГУ. Серия: Физика. Математика. – 2010. – № 2. – С. 252–260. 6. Копейкин В. В. Рефракция волн в линейных средах с частотной дисперсией / В. В. Копейкин – М.: Наука, 2007. – 142 с.  7. Peterson W. W. The Theory of Signal Detectability / W. W. Peterson, T. G. Birdsall, W. C. Fox // IRE Trans. on Information Theory. – 1954. – Vol. PGIT-4, No. 4. – P. 171–212. 8. Helstrom C. W. Statistical Theory of Signal Detection / C. W. Helstrom. − N.Y.: Pergamon Press, 1960. − 364 p. 9. Фалькович С. Е. Основы статистической теории радиолокационных систем / С. Е. Фалькович, П. Ю. Костенко. – Харьков: НАУ ХАИ,  2005. — 390 с. 10. Леховицкий Д. И. СДЦ в импульсных РЛС: 3. Структуры, параметры и эффективность квазиоптимальных систем междупериодной обработки гауссовых сигналов на фоне гауссовыx пассивных помех / Д. И. Леховицкий, В. П. Рябуха, Г. А. Жуга, Д. С. Рачков // Прикладная радиоэлектроника. – 2009. – Т. 8, № 2. – С. 109–123. 11. Могила А. А. Оптимальный прием сигналов в условиях полной априорной информации при использовании стохастических зондирующих сигналов / А. А. Могила // Радиотехника. – 2011. – Вып.164. – С. 11–20. 12. Mogyla A. A. Optimum Reception of the Stochastic Probing Signals under Conditions of Full a Priori In-formation / A. A. Mogyla // Telecommunications and Radio Engineering. – 2012. – Vol. 71, No.7, – P. 637–652. 13. Могила А. А. Характеристики когерентного обнаружения стохастических сигналов в условиях полной априорной информации / А.А. Могила // Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития: 4-й междунар. радиоэлектронный форум «МРФ-2011», 18–21 октября 2011г., Харьков, Украина, ХНУРЭ: тр. конф. Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии, Т. 1, – С.176–179. 14. Могила А. А. Обнаружение радиолокационных сигналов в условиях полной априорной информации при использовании в качестве зондирующих стохастических сигналов / А. А. Могила // Радиоэлектроника. – 2012. – Т. 55, № 7. – С. 14–23. 15. Омельченко В.А. Основы спектральной теории распознавания сигналов / В. А. Омельченко – Харьков : Вища шк., 1983. – 159с. 16. Драган Я. П. Структура и представления моделей стохастических сигналов / Я. П. Драган. – Киев : Наук. думка, 1980. – 381 с. 17. Могила А. А. Двухпараметрическое представление случайных сигналов: Модели и оценка статистических характеристик / А. А. Могила, К. А. Лукин – Saarbrücken.: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. – 200 с. 18. Cramer H. Mathematical methods of statistics / Uppsala: Almquist & Wiksells, 1945. – 575 p. 19. Радиоэлектронные системы: Основы построения и теория: Справочник / под общ. ред. Я. Д. Ширмана. 2-е изд. перераб. и доп. – М. : Радиотехника, 2007. – 512 с.

| Институт радиофизики и электроники им. О. Я. Усикова НАН Украины | Поступила в редколлегию |
| --- | --- |