УДК 004.032.26

Бодянський Є. В., Дейнеко А. О., Плісс І. П

Харківський національний університет радіоелектроніки

e-mail: bodya@kture.kharkov.ua, anastasiya.deineko@gmail.com, pliss@kture.kharkov.ua

Адаптивне навчання узагальненої регресійної нейронної мережі для обробки нестаціонарних багатовимірних послідовностей даних.

Узагальнені регресійні нейронні мережі Д. Шпехта [1] отримали досить широке розповсюдження для вирішення задач прогнозування та ідентифікації, завдяки своїм високим інтерполяційним якостям та простоті і швидкості навчання згідно із принципом «нейрони в точках даних». Ці мережі мають досить просту архітектуру, сформовану -нейронами, двома блоками підсумовування та одним блоком ділення, при цьому багатовимірний вхідний сигнал  (тут –номер спостереження у навчальній вибірці або поточний дискретний час) у шарі образів, сформованому –нейронами з ядерними активаційними функціями (зазвичай ґавсіанами) ,  переводиться у простір підвищеної розмірності, після чого за допомогою блоків підсумовування та ділення формується вихідний сигнал мережі . Оскільки навчання цієї мережі відбувається миттєво шляхом установлення центрів активаційних функцій у точках з координатами векторів навчальної вибірки, реакція мережі на довільний вхідний сигнал  може бути записана у вигляді

(1)

де ,  – зовнішній навчальний сигнал, -параметр рецепторного поля ядерної активаційної функції.

Нескладно помітити, що навчання мережі відбувається у on-line режимі в міру надходження спостережень навчальної вибірки , , при цьому кількість -нейронів у мережі дорівнює . При значній кількості даних у навчальній вібірці, мережа становиться занадто громіздкою, що утруднює її чисельну реалізацію.

Для скорочення кількості нейронів у мережі Д. Шпехтом запропоновано проводити попереднє кластерування даних за допомогою методу –середніх, а в процесі подальшого надходження даних на обробку проводити уточнення координат центроїдів сформованих кластерів за допомогою експоненційного згладжування.

Досить просто і ефективно обмежити кількість нейронів можна в  on-line режимі або за допомогою ковзного вікна, сформованого з  останніх вимірів, при цьому замість (1) використовується оцінка

,	(2)

що є модифікацією процедури, введеної в [2, 3], або за допомогою правила самонавчання Т. Когонена [4], також реалізованого на вікні. Тоді, якщо мережа містить  нейронів, при надходженні –го спостереження відбувається корекція одного з центрів активаційних функцій :

(3)

При цьому згідно із принципом «Переможець отримує все», найближчий до  центр  «підтягується» до останнього спостереження на величину кроку . Цікаво також помітити, що, якщо центри активаційних функцій розглядати як прототипи кластерів, правило (3) перетворюється в звичайний алгоритм навчання самоорганізовної  мапи Т. Когонена, яка в процесі свого настроювання збігається до оцінок –середніх:

(4)

де параметр кроку  обирається згідно умовам стохастичної апроксимації. При цьому центри активаційних функцій мережі визначаються координатами центрів кластерів, які уточнюються у реальному часі на відміну від пакетної процедури кластерізації, використаної Д. Шпехтом.

Таким чином, використання процедур (2), (3), (4) дозволяє проводити навчання узагальненої регресійної мережі з обмеженою кількістю нейронів у шарі образів у on-line режимі без попередньої пакетної обробки вихідних даних навчальної вибірки.

Введена у розгляд мережа є «гібридом» узагальненої регресійної нейронної мережі та самоорганізовної мапи, навчається у режимі як з «вчителем», так і «без вчителя» та крім традиційних задач ідентифікації, інретполяції та екстраполяції вирішує і задачу сегментації багатовимірних даних, що послідовно надходять на обробку.

Список літератури

1.	Specht D. F. A general regression neural network // IEEE Trans. on Neural Networks – 1991. – 2. – P. 568-576.

2.	Бодянський Є.В. Еволюційна нейронна мережа з ядерними функціями активації та адаптивний алгоритм її навчання. / Бодянський Є.В., Дейнеко А.О., Тесленко Н.О. // Наукові праці – Вип. 148. - Т. 160. – Комп’ютерні технології. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім..// Петра Могили, – 2011. – С. 53-58.

3.	Бодянский Е.В. Адаптивное обучение комбинированной эволюционной нейронной сети. / Бодянский Е.В., Тесленко Н.А., Дейнеко А.А. – Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту». – Херсон. – 1. – 2011. – С. 215-220.

4.	Kohonen T. Self-Organizing Maps / Kohonen T. – Berlin: Springer-Verlag. – 1995. – 362 p.