ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

# ПРАСОЛ ІГОР ВІКТОРОВИЧ

УДК  621.382:65.011.56/004.942

МЕТОДИ АГРЕГУВАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ РОЗВ'ЯЗАННЯ

ЗАДАЧ АВТОМАТИЗОВАНОГО ПАРАМЕТРИЧНОГО СИНТЕЗУ

ЕЛЕКТРОННИХ СХЕМ

05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт

# АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

# Харків – 2011

# Дисертацією є рукопис.

# Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

| Науковий консультант ( | доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Семенець Валерій Васильович, Харківський національний університет радіоелектроніки, перший проректор. |
| --- | --- |
| Офіційні опоненти: | доктор фізико-математичних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Руткас Анатолій Георгійович, Харківський національний університет ім. В.Н.( Каразіна, завідувач кафедри математичного моделювання та програмного забезпечення; доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Молчанов Олександр Артемович, Національний технічний університет України, "Київський політехнічний інститут", завідувач кафедри прикладної математики; доктор технічних наук, професор Лобур Михайло Васильович, Національний університет "Львівська політехніка", завідувач кафедри систем автоматизованого проектування. |

Захист відбудеться " 10 "   червня    2011 р. о  13-00  годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.052.02 Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14.

З дисертацією можна ознайомитися у науково-технічній бібліотеці Харківського національного університету радіоелектроніки за адресою: 61166, м. Харків, пр. Леніна, 14.

# Автореферат розіслано 			                    "  7  "   травня     2011 р.

# Вчений секретар

спеціалізованої вченої ради			                          В.В. Безкоровайний

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Проектування сучасних радіоелектронних пристроїв (РЕП) різноманітного призначення неможливе без використання систем автоматизованого проектування (САПР), які дають можливість значно скоротити терміни проектування, підвищити надійність і якість виробів, що розробляються. Математичні моделі (ММ), що застосовуються, визначають ефективність і спроможність самої САПР і завжди є в центрі уваги розробників.

Широке використання виробів мікроелектроніки поставило задачу моделювання інтегральних мікросхем (ІС) на макрорівні, коли формується заздалегідь спрощена модель ІС ( макромодель, яка відображує її основні властивості на зовнішніх виводах, та має достатню точність. Питанням математичного моделювання, синтезу та застосування макромоделей присвячені роботи відомих вітчизняних і зарубіжних дослідників: А.Г. Алексенка, О.Я. Архангельського, Л.В. Данилова, В.М. Ільїна, Ю.В. Корольова, М.В. Лобура, О.А. Молчанова, І.П. Норенкова, В.О. Парасочкіна, А.І. Петренка, С.Г. Русакова, А.Г. Руткаса, В.П. Сігорського, П.В. Тимощука, В.А. Фесечка, R.B Rabbat, H.Y. Hsieh та ін.

На сьогодні існує лише загальна інженерна методика макромоделювання, яка потребує високої кваліфікації розробника моделі, передбачає евристичний характер моделювання та значні трудовитрати. Ці фактори, а також постійне оновлення номенклатури ІС ставлять завдання автоматизації макромоделювання.

Основною теоретичною проблемою макромоделювання залишається створення методів формування макромоделі за повною математичною моделлю пристрою на рівні моделей його компонентів. Цей підхід щодо моделювання використовує як вихідну систему рівнянь, яка побудована на рівні об'єднання компонентних рівнянь елементів схеми і зводиться до зниження розмірності системи в межах допустимої похибки. Така задача є задачею агрегування, коли знаходиться деяка модель-агрегат меншої складності і з достатньою мірою точності. Питанням агрегування моделей присвячено ряд публікацій, але для електронних схем з нелінійними динамічними властивостями у широких діапазонах вхідних сигналів така задача досі не розв'язана.

Особливої гостроти набуває проблема агрегування для процедур параметричного синтезу, які включають в себе багаторазові процедури аналізу і тому мають велику трудомісткість. Застосування агрегованих моделей тут розглядається не тільки у плані підвищення ефективності, але часто і як необхідна умова практичної спроможності.

Проте ситуація у цьому випадку надзвичайно ускладнюється. Виникають нові проблеми явного зв'язку між змінними схемними параметрами і параметрами агрегованої моделі, адекватності моделі відносно цих параметрів, форм подання, зручних для використання в програмах оптимізації, тощо. Дослідження в цій області ще недостатні.

Автоматизоване агрегування моделей електронних схем у процедурах аналізу та параметричного синтезу відкриває додаткові можливості адаптації формуючих моделей, щодо характеру завдань, які вирішуються. Але адаптація до процедур параметричного синтезу досліджена недостатньо. Водночас автоматизований синтез моделі-агрегату дає можливість пристосувати модель під конкретний набір варійованих параметрів, склад яких може вибиратися або досвідченим розробником, або на основі аналізу чутливості. Адаптація набуває більш глибокого та багаторівневого характеру, в адаптаційний процес залучаються і моделі, і методи, і алгоритми. Це викликає необхідність проведення додаткових досліджень.

Проблеми агрегування математичних моделей нерозривно пов'язані із проблемами визначення адекватності, тому що її контроль надзвичайно важливий у процесі агрегування. Відомі методи визначення адекватності моделей відрізняються складністю і значною трудомісткістю.

У зв'язку з цим розробка методів агрегування математичних моделей, визначення їх адекватності та адаптації щодо проектних операцій для розв'язання задач аналізу та параметричного синтезу електронних схем у САПР є актуальною науково-технічною проблемою, яка має важливе теоретичне і практичне значення.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалася відповідно до плану науково-дослідних робіт Харківського національного університету радіоелектроніки: у рамках госпдоговірної НДР № 8943 "Алгоритми та програми проектування друкованих плат підвищеної складності" 
(№ ДР 01890081034), де здобувачем запропоновано метод адаптивного макромоделювання; за темою № 06.04.01/019-92 "Інтегрована комп'ютерна технологія проектування мікроелектронних пристроїв" Державного комітету України з питань науки і технологій, де здобувачем розроблено формалізовані методи отримання адаптивних макромоделей; за програмою держбюджетних НДР Харківського національного університету радіоелектроніки "Системи автоматизації проектування електронних апаратів" (№ ДР 0101U001762), у межах якої здобувачем розроблено методи агрегування математичних моделей аналогових частин аналого-цифрових схем, призначених для вирішення завдань аналізу та оптимізації параметрів електронних схем, що дозволило підвищити ефективність процедур автоматизованого аналізу та параметричного синтезу, якість електронних пристроїв, що проектувалися, а також зменшити строки нових розробок; у рамках держбюджетної теми № 215 "Дослідження теоретичних та технічних принципів оцінки стану людини, профілактики, лікування та реабілітації" (ДР № 0107U001541), у межах якої здобувачем отримано нові методи побудови та ефективні схемотехнічні рішення пристроїв біомедичної техніки.

Мета і завдання дослідження. Метою даної роботи є теоретичне обґрунтування і розробка методів агрегування, визначення адекватності і проблемної адаптації математичних моделей електронних схем для розв’язання задач автоматизованого параметричного синтезу електронних пристроїв у САПР.

Для досягнення поставленої мети у роботі вирішуються такі завдання:

( розробка загальної методології автоматизованого схемотехнічного проектування на основі агрегування моделей;

( розробка методів одержання ієрархічного ряду економічних агрегованих моделей для розв'язання задач аналізу та параметричного синтезу електронних пристроїв;

( розробка методів визначення адекватності агрегованих моделей;

( розробка методів адаптації агрегованих моделей щодо проектних операцій схемотехнічного проектування;

( реалізація методів агрегування моделей схем у САПР ЕП на етапі параметричного синтезу з метою підвищення ефективності функціонування САПР.

Об'єкт дослідження ( процес математичного моделювання електронних схем у САПР.

Предмет дослідження ( методи агрегування математичних моделей електронних схем.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань використано такі методи: методи матричної алгебри, теорії графів, теорії множин, теорії чутливості, математичного аналізу, теоретичної електротехніки і теорії нелінійних електронних схем, які дозволили отримати ієрархічний ряд агрегованих моделей вихідної математичної моделі схеми в базисі вузлових потенціалів; методи структурної та параметричної адаптації для розв’язання задач адаптації агрегованих моделей щодо проектних операцій; інтервальні методи, що дали можливість контролювати адекватність агрегованих моделей у процесі їх формування; методи обчислювальної математики та обчислювального експерименту, які підтвердили достовірність отриманих теоретичних результатів.

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі поставлено, формалізовано і вирішено складну науково-технічну проблему агрегування, адаптації та визначення адекватності математичних моделей для розв'язування задач схемотехнічного параметричного синтезу електронних схем у САПР.

Внаслідок досліджень одержано такі нові основні наукові результати:

- вперше поставлено і формалізовано комплексну проблему агрегування, адаптації та визначення адекватності математичних моделей для розв'язування задач схемотехнічного параметричного синтезу електронних схем у САПР;

- вперше розроблено методи агрегування математичних моделей для розв’язання задач параметричного синтезу електронних схем, які відрізняються можливістю формувати економічні моделі для заданих критеріїв оптимальності та набору керованих параметрів, встановлювати явний зв'язок між змінними схемними параметрами та параметрами моделі;

- вперше розроблено методи апріорно-апостеріорної адаптації агрегованих моделей щодо проектних процедур, які відрізняються наявністю адапторів кроку і маршруту; сформульовано та розв’язано задачу адаптивного агрегування як встановлення відкритої множини станів і встановлення на ній зв'язків за критеріями проблемної адаптації;

- вперше розроблено методи визначення адекватності агрегованої моделі у просторі зовнішніх параметрів, які відрізняються від відомих переходом до інтервальних моделей, що дозволяє отримати ієрархічний ряд агрегованих моделей і контролювати точність одержуваних результатів;

- вперше вирішено проблему використання агрегованих моделей у САПР на базі розробленої підсистеми агрегування, яка відрізняється можливістю оперативно інтегрувати агреговані моделі у середовище існуючих САПР;

- набули подальшого розвитоку методи побудови агрегованих математичних моделей аперіодичних електронних схем для визначення статичних, частотних і динамічних параметрів і характеристик, які відрізняються від відомих вибором системи фазових змінних, адаптивністю, економічністю, високим ступенем формалізації.

Достовірність отриманих наукових результатів підтверджується теоретичним аналізом; математичними доведеннями; рядом сформульованих теорем; достатнім обсягом обчислювальних експериментів; збігом результатів теоретичних і експериментальних досліджень; розв’язанням задач, для яких відомі результати, що отримані іншими методами.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані під час проведення досліджень теоретичні результати створюють методологічну основу науково-обґрунтованого розв’язання широкого кола прикладних задач, пов’язаних із автоматизацією схемотехнічного проектування. Зокрема, вони дозволяють автоматизувати процес формування економічних агрегованих моделей електронних схем при їх автоматизованому параметричному синтезі. Це дає можливість знизити трудомісткість підготовчих етапів, значно підвищити ефективність процедур багатокритеріальної оптимізації, зменшити терміни проектування, досягти зростання надійності та підвищення якості нових електронних пристроїв.

Результати досліджень реалізовано у вигляді розробленої підсистеми схемотехнічного моделювання, що обслуговує комплексну САПР електронних пристроїв. У процесі тестування та експлуатації вона показала свою працездатність і значну ефективність. Отримано ефективні схемотехнічні рішення, зокрема: схем цифрових слухових апаратів для хворих на нейросенсорну туговухість; схем підсилювачів біопотенціалів; схем приладів низькочастотної терапії; сформульовано вихідні технічні вимоги для побудови апаратури діагностики жорсткості кісткового регенерату при діафізарних переломах, а також отримано патент на метод обробки сигналів у слухових апаратах і технічні засоби його реалізації.

Практичне значення результатів досліджень підтверджується їх впровадженням на Державному підприємстві "Харківський приладобудівний завод 
ім. Т.Г. Шевченка" (м. Харків) для проектування радіоелектронних схем та приладів, що дало змогу збільшити якість проробки схемотехнічних рішень та скоротити терміни проектування; у ТОВ "НВО Агротехніка" (м. Харків) під час проектування електронних схем та пристроїв, що дало змогу отримати нові ефективні схемотехнічні рішення та зменшити терміни проектування; на Державному підприємстві "Завод ОБіВТ" (м. Суми) під час удосконалення та розробки нових електронних пристроїв, що дало можливість підвищити їх надійність, якість та конкурентоспроможність; у ТОВ "Промгідропривод" 
(м. Харків) при нових розробках електронних пристроїв, що дозволило знизити трудовитрати, підвищити ефективність процедур векторної параметричної оптимізації схем; у навчальному процесі Харківського національного університету радіоелектроніки під час викладання дисциплін "Автоматизація проектування біомедичних приладів", "Проектування вузлів біотехнічних систем", під час курсового та дипломного проектування за спеціальностями "Фізична та біомедична електроніка", "Біотехнічні і медичні апарати та системи" як засобів отримання ієрархічного ряду агрегованих моделей.

Особистий внесок здобувача. Усі результати дисертаційної роботи отримано здобувачем самостійно, їх основний зміст викладено у роботах [1(38]. У роботах, що опубліковані в співавторстві, здобувачеві належать: у [3] ( метод оцінки адекватності моделі на основі інтервального аналізу; у [6] ( методи агрегування моделей для вирішення завдань електричного аналізу; у [7(9, 13, 38] ( методи проектування електронних схем слухових апаратів; у [10] ( метод оптимального проектування аналого-цифрових схем з урахуванням декількох критеріїв; у [11] ( адаптивні методи оптимізації схем біомедичних пристроїв; 
у [12,14] ( методи оптимального проектування аналогової частини гібридної схеми з урахуванням взаємного впливу на цифрову частину; у [15] ( метод оцінки значень часткових критеріїв замість точних; у [16] ( метод варіювання ваговими коефіцієнтами у критеріальних згортках; у [17] ( метод виділення істотних ємнісних елементів схеми при редукції моделі схеми в частотній області; у [18] ( метод редукції для аналізу частотних характеристик; у [19] ( метод оцінки адекватності моделі; у [20] ( метод редукції моделі нелінійної схеми; у [21] ( метод макромоделювання для частотного аналізу схем в області низьких частот; 
у [22] ( метод мінімізації розмірності моделі; у [23] ( спосіб підвищення ефективності процедури параметричного синтезу схем; у [24] ( принцип побудови схем слухових апаратів з підвищеною розбірливістю мови; у [33] ( метод адаптації при параметричному синтезі електронних схем; у [35, 36] ( засоби для побудови схем апаратури діагностики кісткового регенерату; у [37] ( алгоритми параметричного синтезу схем адаптивних слухових апаратів.

Апробація результатів дисертації. Наукові результати досліджень, концепції та положення доповідалися та обговорювалися на: регіональній науково-технічній конференції "Автоматизація проектування РЕА та ЕОА" (Пенза, Росія, 1992(р., 1993(р.); міжнародній школі "Проектування автоматизованих систем контролю і управління складними об'єктами" (Харків, 1992(р.); 3-й науково-технічній конференції "Методи представлення й обробки випадкових сигналів і полів" (Харків, 1993(р.); Міжнародній науково-технічній конференції  "Проблеми фізичної та біомедичної електроніки" (Київ, 1997(р.); 8-й Міжнародній конференції "Теорія та техніка передачі, прийому і обробки інформації" ("Інтегровані інформаційні системи, мережі та технології") (Харків, 2002(р.); I-му Міжнародному радіоелектронному форумі "Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку" (Харків, 2002 р.); Міжнародній науково-технічній конференції "Медико-технічні технології на стражі здоров'я" (Салоніки, Греція, 2005(р.); III-му Міжнародному радіоелектронному форумі "Прикладна радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку" (Харків, 2008 р.); IХ-й Міжнародній науково-технічній конференції "Штучний інтелект(2008. Інтелектуальні системи" (Кацівелі, АР Крим, 2008(р.), 5-й Міжнародній науково-технічній конференції "Сучасні проблеми радіотехніки та телекомунікації" (Севастополь, АР Крим, 2009 р.), Міжнародній науково-технічній конференції "Силова електроніка та енергоефективність" (Алушта, АР Крим, 2009(р., 2010(р.).

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи опубліковані в 38 наукових працях: 23 статті у фахових виданнях, рекомендованих ВАК України, 1 патент України на винахід, 14 праць у друкованих матеріалах конференцій.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, 5 розділів, основних результатів і висновків, додатків, списку використаних джерел. Загальний обсяг роботи складає 349 сторінок, у тому числі 262 сторінки основного тексту, 59 ілюстрацій (33 сторінок), список використаних джерел із 318 найменувань (36 сторінок), 5 додатків (18 сторінок).

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, сформульовано проблему, мету і основні завдання досліджень, наведено зв'язок дисертації з планами організації, де виконана робота. Подано стислу характеристику отриманих у дисертації результатів, відзначено їх наукову новизну та практичну значущість, наведено відомості про їх апробацію, публікацію та дані щодо використання результатів проведених досліджень.

Перший розділ присвячений розгляду основних напрямів і тенденцій автоматизації проектування виробів радіоелектронної техніки. Показано, що прогрес у цій галузі значною мірою визначається наявністю  відповідних математичних моделей, призначених для розв’язання широкого спектра прикладних задач. Розглянуто процес проектування електронних схем у сучасних комплексних САПР на основі системного підходу, виділено етапи проектування та місце процедур формування математичних моделей на маршрутах проектування. Доведено необхідність застосування спрощених моделей компонентів, функціональних вузлів і схем для підвищення ефективності розв’язання задач аналізу та параметричного синтезу електронних схем. Проаналізовано відомі підходи до макромоделювання інтегральних компонентів і агрегування моделей для розв’язання задач аналізу, виявлено їх недоліки. Виділено проблему формування ієрархічного ряду агрегованих моделей (АМ). Досліджено сучасні підходи щодо адаптації в технічних системах і проблеми адаптації моделей у САПР.

На основі проведеного огляду зроблено такі висновки: 1) процеси побудови макромоделей та їх застосування в САПР рознесені в часі, що передбачає наявність тривалого попереднього етапу макромоделювання, тестування макромоделей у різних режимах із наступним занесенням до бібліотеки стандартних моделей; 
2) поширення підходу макромоделювання на формування спрощених моделей не тільки ІС, але й окремих функціональних вузлів і схеми загалом породжує задачу агрегування вихідних математичних моделей, що побудовані в базисі вузлових потенціалів; 3) агрегування моделей дає можливість поєднати формування і використання моделей протягом єдиного процесу автоматизованого проектування, що підвищує ефективність застосування САПР, особливо на етапі параметричного синтезу у зв’язку із багатокроковістю процедур; 4) агрегування призводить до проблеми контролю адекватності синтезованої моделі на окремих його етапах; 5) включення етапу агрегування в маршрут проектування призводить до можливості, а в ряді випадків і необхідності, адаптації моделей щодо проектних операцій і процедур; 6) існує ряд проблем інтеграції агрегованих моделей у середовище сучасних схемотехнічних САПР.

Сформульовано проблему і завдання дослідження, пов'язані з необхідністю розробки методів агрегування математичних моделей схем, визначення їх адекватності та адаптації щодо проектних операцій для розв'язання задач аналізу та параметричного синтезу в комплексній САПР електронних пристроїв.

У другому розділі виконано розробку основних теоретичних положень формування систем рівнянь спрощених моделей аналогових електронних схем (ЕС) за їх детермінованими математичними моделями, що побудовані на рівні об'єднання моделей окремих елементів, які призначені для аналізу лінійних, лінеаризованих і нелінійних схем. Сформульовано узагальнений підхід щодо агрегування на основі принципу стискання області адекватності, який передбачає послідовний перехід від вихідної АМ верхнього ієрархічного рівня до АМ нижнього рівня шляхом мінімізації кількості внутрішніх змінних АМ.

Зроблено загальну постановку задачі, яка формалізована наступним способом.

Нехай початкову модель схеми в базисі вузлових потенціалів подано у вигляді системи рівнянь

,

де ,  ( матриця моделі;  ( вектор фазових змінних;  ( вектор правої частини; , , ;  ( вектор вхідних впливів;  ( деякі топологічні матриці;  ( деякі нелінійний і диференціальний оператори відповідно; n – розмірність системи.

На етапах аналізу та параметричного синтезу для проектувальників інтерес становлять тільки окремі змінні вектора X, за якими визначаються вторинні параметри та характеристики схеми Y, тому можна записати

де , ;  ( вектор вихідних величин.

У зв'язку з цим необхідно перейти до вектора нових фазових змінних Z: , де ; ; N – розмірність вектора Z, N<n , так, щоб за його допомогою визначався такий же вектор вихідних величин Y, але вже з деякою практично допустимою похибкою Е:

,

де  ( апріорі задано.

Тоді рівняння агрегованої моделі матимуть вигляд

,

де   ( матриця АМ розмірністю N(N, а .

Суттєвим моментом, який багато у чому визначає стратегію і тактику агрегування, є вибір системи фазових змінних АМ. З одного боку, початкова АМ повинна мати мінімальний розмір, з іншого ( бути зручною для дослідження її властивостей. Цим вимогам відповідає координатний базис напруг полюсів схеми, нелінійних та інерційних елементів. Полюси утворені виводами, за допомогою яких до пристрою підключають джерела і приймачі інформаційних сигналів, сигналів керування та ланцюги зворотних зв'язків. До полюсів також належать аналого-цифрові вузли, до яких одночасно підключені аналогові і цифрові компоненти. Під час аналізу або параметричного синтезу аналого-цифрових схем такі вузли розщеплюються на два ( чисто аналоговий і чисто цифровий за допомогою спеціальних схем інтерфейсу.

ММ схеми відносно вище згаданих змінних розглядається як початкова модель АМ0. За певних умов її рівняння можуть бути записані у вигляді системи

;

;                                               (1)

,

де  ( деякі матриці провідності розміром s×t;  ( вектор потенціалів полюсів розмірності p, в його складі є як зовнішні полюси, так і аналого-цифрові вузли; ,  ( вектори напруг на ємнісних і нелінійних елементах (НЕ) розмірності i та n відповідно;  ( вектор полюсних струмів розмірності р; ,  ( вектори струмів ємнісних і нелінійних елементів розмірності i та n відповідно.

Тут вектори змінних  і  пов'язані між собою лінійними диференціальними залежностями, а вектори  і  ( нелінійними алгебраїчними. Компоненти векторів моделі (1) впорядковані таким способом, що , де  ( k-і компоненти вектора фазових змінних і вектора правої частини відповідно, а  ( деяка функція.

Розглянуто випадок, коли компонентні рівняння еквівалентної схеми пристрою подані такими типами функціональних залежностей між змінними:

;  ;  ;                      (2)

;  ,                                               (3)

де  ( струм і напруга компонентів відповідно; Iв  ( вхідний струм впливу;  ( параметри компонентів;  ( струм залежного від струму  джерела.

Сформульовано умову існування математичної моделі схеми на підставі наступної теореми.

Теорема 1. Якщо еквівалентна схема деякого електронного пристрою містить елементи, компонентні рівняння яких описуються залежностями (2) та (3), то її ММ, безперервна по відношенню до зміни параметрів елементів схеми, може бути подана у вигляді системи рівнянь (1) єдиним способом, якщо топологія схеми така, що елементи з характеристиками (2) не утворюють між собою контурів.

Протягом доведення, яке засновано на тотожних перетвореннях вихідної системи рівнянь, показано, що сформульована умова є необхідною і достатньою.

Можливі такі форми подання моделі.

1. У формі системи рівнянь і реалізується як програмна модель. Окремим випадком є подання у вигляді рівнянь стану

(4)

де матриці  визначаються за субматрицями  моделі (1).

2. У формі схеми заміщення. Це дозволяє в ряді випадків проаналізувати отримані проміжні результати.

Структуру моделі описано за допомогою спрямованого структурного графу , де  ( номери початкової і кінцевої вершин, що інцидентні дузі  (), відповідно;  ( кількість гілок графа схеми заміщення АМ. Структурні властивості АМ відображуються алгебраїчною системою (), де  ( носій системи;  ( її сигнатура. Кожна множина  та  складається тільки з одного елемента, а саме ( відношення рівності та операції прямої суми на графах із  відповідно. Визначається ця операція таким способом:

,

де

а  позначає відсутню дугу графа.

Кожному графу зіставляється структурно-групова формула  де  ( множина таких, що утворюють; ( кількість таких, що утворюють.

Для переходу від АМ у формі системи рівнянь до еквівалентної електричної схеми заміщення необхідно здійснити формальний перехід у новий координатний базис за допомогою деякого відображення  множини X на множину Ф, де відношення , визначене на цій парі множин, є відношенням еквівалентності; .

Якщо вважати елементи множини Ф вузловими потенціалами щодо базисного вузла, то кожному рівнянню системи (1) ізоморфний універсальний осередок еквівалентної схеми, який наведено на рис. 1.

Рис. 1. Універсальний осередок еквівалентної схеми АМ

Тут hkk – k-й діагональний елемент матриці АМ, джерело  є залежним та лінійно управляється змінними , а коефіцієнти управління визначаються величинами елементів k-го рядка матриці.

Групі таких, що утворюють, і які визначаються за допомогою циклічних груп, ставиться у відповідність певна властивість АМ, наприклад, лінійність, нелінійність певного виду, інерційність та ін. Таке подання дозволяє в разі потреби описувати АМ вхідною мовою системи проектування і використовувати на рівні структурного утворення.

Уведено ряд квазіеквівалентних перетворень моделі, які дозволяють знизити розмірність системи рівнянь (1), серед них: перехід від пасивної моделі до активної (внесення джерела напруги в середину схеми); коротке замикання елемента або розрив його гілки; лінеаризація нелінійного елемента та ін. Проведено дослідження властивостей математичної моделі у формі рівнянь (1) і (4), які дозволяють надалі знизити розмірність системи і адаптувати до конкретних умов застосування.

Для складних схем початкова ММ має великий порядок. У цьому випадку передбачено будувати модель по частинах, тобто на рівні багатополюсних під-схем. На першому етапі формується вузлова модель на рівні підсхем, на другому ( модель підсхем у формі (1). На третьому етапі здійснюється включення моделей підсхем відповідно до матриці міжз'єднань підсхем.

Для аналізу нелінійних безінерційних схем будується модель

(5)

де . Відображення  має такі властивості: безперервне у ; евентуально пасивне; взаємно однозначне; початок координат входить в область оператора F. Крім того, відображення , що характеризує схему -полюсника, яку отримано шляхом підключення до будь-яких  пар виводів розглянутої нелінійної підсхеми -полюсника постійних джерел напруги, взаємно однозначне, та існує , для якого . На підставі теореми Сандберга ( Уїлсона зроблено висновок, що розв'язок системи (5) існує для будь-яких вхідних впливів і він є єдиним.

Зниження розмірності моделі (5) досягається за рахунок знаходження нелінійних елементів (НЕ), характеристики яких можна лінеаризувати. У разі наявності таких відокремлених НЕ справедлива така теорема.

Теорема 2. Для того, щоб певний k-й нелінійний елемент схеми, математична модель якої може бути подана у вигляді системи рівнянь (5), можна було лінеаризувати, необхідно та достатньо виконання умови: всі елементи -го рядка матриці моделі, яку отримано із (5) шляхом внесення всіх джерел напруг живлення в середину схеми, за винятком діагонального, ( нульові.

У разі впливу змінних НЕ одна на одну завдання ускладнюється і зводиться до задачі на графах з використанням апарату сигнальних графів Мезона.

Для аналізу частотних характеристик електронних схем, що лінеаризовані, будується лінійна модель в частотній області

;

,                                                      (6)

де k-й елемент вектора Ii    ;   ( значення ємності k-го конденсатора;  ( його напруга.

Для побудови АМ у деякому заданому діапазоні частот вхідних сигналів  введено відображення  множини всіх конденсаторів схеми  (i ( його потужність) у множину  так, щоб множина  була  підмножиною , тобто  і  де g, v − потужності відповідних множин. Вважається, що внесок елементів підмножини  у частотні характеристики незначний.

Якщо матриця , ( простої структури для всіх  із розглянутого діапазону частот, де ; Cii=, то вводиться в розгляд матриця=, інваріантний правий підпростір якої має розмірність g. Базис цього підпростору, відповідний власним значенням матриці  , ( ,…,. Будуємо матрицю  так, щоб її мінор у перших рядках  був відмінний від нуля. Після декількох тотожних перетворень і переходу до нових змінних  друге блочне рівняння системи (6) набуває вигляду

,

де Р ( деяка допоміжна матриця.

Доводиться, що правий нижній блок матриці  розміром  має спектральний радіус, який менший за одиницю. Це дає можливість перейти до рівнянь АМ тільки відносно змінних, пов'язаних із конденсаторами

(7)

де елементи матриць  обчислюються за певними формулами;  ( діагональна матриця; .

Похибка такої моделі не перевищує величину , яка залежить від величини  і властивостей субматриць моделі (6).

Агрегування моделей для аналізу динамічних процесів у нелінійних ЕС орієнтоване на використання неявних методів розв'язання систем диференціальних рівнянь. Показано, що під час запису рівнянь моделі у формі системи (1), з урахуванням (4), характер динамічних процесів у схемі визначатиметься спектром матриці . Тому метод зниження розмірності моделі базується на перетвореннях, які зберігають основні властивості цього спектра.

Для розглянутого класу аперіодичних схем важливими перехідними характеристиками є такі функції: включення пристрою (вхідні впливи ( сходинки напруги або струму на полюсах підключення джерел живлення); включення-виключення пристрою (вхідні впливи ( прямокутні імпульси напруги або струму тривалістю Т на полюсах підключення джерел живлення; включення і виключення джерела сигналу (вхідні впливи ( одиничні імпульси напруги або струму з експоненціальними фронтами та змінною тривалістю Т). На підставі перетворення Фур'є функцій часу  знаходяться їхні спектральні функції .

Спектральна передатна матриця схеми  має вигляд

,

де ( діагональна матриця значень ємностей конденсаторів, а матриці А, В, C, D, E визначаються за субматрицями системи (1):

;    ;

;    .

Для аперіодичних схем основна частина спектра сигналів і передатних функцій лежить в низькочастотній смузі. В міру збільшення від  у бік високих частот щільності спектрів передатних функцій схеми монотонно падають. Тому для розглянутих вхідних сигналів обвідна максимумів спектральної щільності асимптотично прагне до нуля. Щільність спектра вихідного сигналу  біля точки  визначається щільністю спектра відповідної передатної функції  і впливу . Причому  ~ . Оскільки  при , то завжди можна знайти таку граничну частоту , для якої практично можна вважати = 0. У зв'язку з цим можна визначити таке верхнє значення частоти , для якого виконується нерівність .

Для розглянутих схем і вхідних впливів  визначається в першу чергу спектром вхідних сигналів. Це дає можливість використати запропоновані вище методи агрегування для аналізу схем у частотній області при побудові АМ схеми із заданою величиною динамічної похибки для аналізу в часовій області. Дійсно, через те, що ширина спектра передатних функцій перевищує ширину спектра вхідних сигналів, його можна звузити до величини, що забезпечує задану точність розрахунків.

Верхня межа смуги пропускання  вибирається з умови /<, де ; ;  ( амплітудний спектр вхідного сигналу;  ( допустима величина похибки. За значенням  відповідно до викладеного вище методу будується агрегована модель в частотній області. Сумарна похибка АМ визначається при цьому величиною  і похибкою моделі в частотній області.

Третій розділ присвячено розробці методів побудови макромоделей для розв'язання задач параметричного синтезу ЕС. Сформульовано ряд особливих вимог щодо агрегованих моделей. З урахуванням цих вимог розроблено методи формування адаптивних АМ, які застосовуються у процедурах багатокритеріальної параметричної оптимізації електронних схем, і методи підвищення ефективності організації обчислювального процесу з використанням таких моделей.

Виходячи з вимог щодо АМ і розроблених методів агрегування на етапі аналізу, запропоновано фрагментування вихідної аналого-цифрової схеми на декілька підсхем так, як зображено на рис. 2. До вільних полюсів відносять зовнішні полюси (входи-виходи схеми та ін.), аналого-цифрові вузли і внутрішні вузли схеми, потенціали яких є аргументами цільових функцій (ЦФ).

# Рівняння такої схеми можуть бути записані у вигляді системи

# (8)

де  ( субматриці матриці АМ ;  ( вектори напруг і струмів варійованих, нелінійних та інерційних елементів відповідно;  ( вектори напруг і струмів вільних полюсів відповідно. Вектор  має тільки ті ненульові компоненти, які відповідають входам і вузлів підключення джерел живлення пристрою;  ( кількість вільних полюсів, варійованих, нелінійних та ємнісних елементів відповідно; ,  ( деякий лінійний оператор; ,  ( деякий нелінійний оператор;  ( деякий лінійний диференціальний оператор.

# Рис. 2. Фрагментування схеми при агрегуванні для

завдань параметричного синтезу

# Компоненти векторів  впорядковані таким способом, що кожен -й компонент вектора струму і напруги належить відповідному -му елементу схеми.

# Умови існування рівнянь у формі (8) встановлює така теорема.

# Теорема 3. ММ схеми завжди може бути подана у формі системи рівнянь (8), якщо вектори напруг нелінійних, ємнісних і з керованими параметрами елементів лінійно незалежні. Така ММ буде єдиною і безперервною щодо змін параметрів компонентів схеми.

# Доведення необхідності і достатності умови теореми проводиться за допомогою методу, який дозволяє сформувати єдині рівняння моделі, якщо умову теореми виконано. Він базується на тотожних перетвореннях рівнянь вихідної моделі. Безперервність моделі при змінах параметрів компонентів схеми доводиться від зворотного.

# Керовані параметри  вихідної схеми та АМ збігаються, тому немає необхідності встановлювати математичний зв'язок між ними, що є важливою перевагою АМ у формі (8). Крім того, оскільки струм і напруга елементів схеми, параметри яких змінюються, пов'язані лінійним перетворенням , де  ( діагональна матриця перетворення, обчислення елементів зміненої матриці АМ при варіаціях значень  здійснюється досить просто ( коригуються тільки діагональні елементи субматриці . Це дає можливість підвищення обчислювальної ефективності розрахунків на етапі пошукової оптимізації за рахунок можливості формування рівнянь АМ одноразово.

# Компоненти векторів ,  є внутрішніми змінними АМ. Тому потужність множини  () мінімізується у процесі агрегування. У більшості випадків спостерігається зменшення порядку моделі при переході від зовнішніх змінних АМ ,  безпосередньо до вихідних характеристик за допомогою перетворення , де  ( блоки матриці перетворення,  ( вектор вихідних характеристик розмірності r. Це можливо, якщо вихідні характеристики лінійні за  і . Але таке перетворення АМ може призвести до порушення явного зв'язку між параметрами керованих компонентів і елементів моделі. Це не відбувається, якщо використовуються тільки ті рівняння перетворення, які відповідають нульовим рядкам матриці .

# Розглянуто методи агрегування моделей лінійних (безінерційних) ЕС на основі матричних операцій з топологічними та компонентними матрицями; лінійних (або лінеаризованих) на основі виділення домінуючих ємностей у заданому діапазоні частот; нелінійних схем на основі матричних операцій і перетворень систем рівнянь. Ці методи базуються на методах, що розроблені у 2-му розділі, і мають ряд особливостей.

# При параметричному синтезі градієнтними методами для переходу з -ї точки  простору керованих параметрів  в -у використовують градієнт цільової функції (ЦФ), в -й точці. На практиці часто критерій оптимальності схеми лінійно залежить від її вихідних характеристик, а останні в свою 
чергу можна виразити через компоненти вектора невідомих АМ: , де  ( вагові коефіцієнти, які визначають внесок -ї складової вектора  у -у вихідну характеристику;  ( -ї компонент вектора напруги вільних полюсів;  ( кількість характеристик і полюсів відповідно. Таку властивість має, наприклад, узагальнений адитивний критерій , де  ( вагові коефіцієнти. Вихідні параметри впорядковано так, що перші необхідно зменшувати, а решту ( збільшувати.

# Рівняння моделі (8) дозволяють знаходити складові градієнта точно і без істотних обчислювальних витрат. Для цього будується модель чутливості АМ ( допоміжна схема, реакції якої є функціями чутливості. Формально рівняння моделі чутливості можна отримати диференціюванням математичної моделі схеми за змінними параметрами. Якщо продиференціювати систему (8) за кожним з керованих параметрів у деякій точці  для певного набору вхідних впливів, отримуємо рівняння моделі чутливості у вигляді

# ,                                (9)

# де ,,,  ( нульова матриця розміром ;    ( -й діагональний елемент матриці , ; , , , ,  ( -і компоненти векторів , , , ,  відповідно. Для спрощення записів вектори  і  об'єднані у вектори  відповідно.

# Визначивши функціональні матриці  та  з урахуванням залежностей  та , отримуємо рівняння моделі чутливості, що відрізняються від (9) величинами субматриць  та , які набувають значень  та . Для обчислення похідних змінних АМ за керованими параметрами в будь-якій точці простору  необхідно послідовно розв'язати рівняння АМ і моделі чутливості. При цьому компоненти субвектора  розв’язання системи (8) для заданого набору вхідних впливів виступають як задані величини для моделі чутливості. Оскільки (8) (з урахуванням , ) та модель чутливості відрізняються тільки правою частиною, то матриця  формується одноразово, а при переході від одного набору керованих параметрів до іншого перераховуються лише елементи субматриці .

# Якщо кількість вихідних характеристик пристрою, який оптимізуємо, менша, ніж кількість параметрів, що змінюються, то доцільно використовувати таку модифікацію методу моделі чутливості, яка дозволяє знайти складові градієнта за один цикл обчислень. У цьому випадку для кожної складової вихідної характеристики , яка визначається за допомогою виразу , розв'язується система АМ, а також рівняння

,                                  (10)

де ( вектор, компоненти якого ( вагові коефіцієнти виразу для ;  ( допоміжний вектор;  ( нульові вектори.

На основі отриманих розв'язань розраховуються складові градієнта за формулою , де -й стовпець матриці

Проведено теоретичну оцінку ефективності застосування АМ під час параметричного синтезу на основі запропонованого коефіцієнта наведених витрат Кпз, який враховує часові витрати на отримання АМ, витрати на перебудову моделі, витрати на виконання аналізу, розрахунку чутливості та значення цільової функції. Проаналізовано вплив різних чинників (частка параметрів, які істотно впливають, у загальній кількості керованих параметрів, співвідношення розміру АМ і початкової моделі тощо) на значення КПЗ. Показано, що застосування АМ буде ефективним у тих випадках, коли КПЗ < 1.

У четвертому розділі розглянуто методи адаптації та визначення адекватності АМ на етапах аналізу і параметричного синтезу електронних схем у САПР. Оцінка області адекватності моделі проводиться у такий спосіб. Якщо позначити вектор вихідних параметрів, який розраховано за повною моделлю, через , то векторна величина , де  ( відносна похибка моделювання j-го параметра, є оцінкою ступеня точності АМ. Векторну оцінку можна замінити скалярною: , де  позначає деяку векторну норму. Тоді область адекватності (ОА) АМ ( така область простору зовнішніх параметрів QE, для якої виконується умова  , де δ ( максимально допустима величина похибки АМ, тобто , ( вектор зовнішніх параметрів.

Звичайно ОА має складну конфігурацію, перевірка належності точок ОА потребує значних обчислювальних витрат. Тому слід використовувати апроксимації ОА, засновані на симпліціальній апроксимації граничних гіперповерхонь ОА і вписуванні гіперфігур у задану область. Найбільш зручна на практиці апроксимація ОА (ОАА), яка виконується на основі алгоритму "зростання ( рух", але він має великі обчислювальні витрати. Разом з тим така апроксимація, яка здійснена за критерієм максимуму мінімального ребра, що апроксимує,  (, ) не гарантує позитивної відповіді на питання вкладеності заданої ОА в ОАА, навіть якщо вона вкладена у фактичну ОА (ФОА). Так, у випадку двовимірного простору QE з координатами  ( амплітуда одного вхідного сигналу та f ( частота іншого вхідного сигналу ОА для  має вигляд області, яка зображена на рис. 3, а. Апроксимація такої ОА, що виконана за вказаним вище критерієм, дає ОАА, подану заштрихованим прямокутником (рис. 3, а). Там же показані випадки, коли модель втрачає в деяких випадках адекватність (рис. 3, б) або адекватна у всій заданій області ОАЗ (рис. 3, в). Вкладеність ОАЗ у ФОА перевіряється за умовами вкладеності, які задані у вигляді нерівностей ≥, де порівнюються задані й фактичні межі ОА відповідно.

а

б                                                    в

Рис. 3. Визначення адекватності моделі

Введено інтервальні оцінки похибки моделювання i-ї вихідної характеристики , де ,  ( допустимі похибки, які відповідають нижній і верхній межі інтервалу i-ї вихідної характеристики.

На основі методів інтервального аналізу запропоновано оцінку похибки лінеаризації моделі при зміні вхідних впливів і значень керованих параметрів. Задача визначення похибки лінеаризації розбивається на кілька підзадач.

Підзадача 1. Оцінка похибки лінеаризації  кожного НЕ у залежності від прикладеної до нього напруги.

Підзадача 2. Оцінка діапазонів зміни напруги на кожному НЕ у залежності від діапазонів змін вхідних сигналів і керованих параметрів.

Підзадача 3. Знаходження оператора  та визначення похибки розрахунку потенціалів полюсів при відомому векторі інтервалів похибок .

АМ для розв’язання задачі аналізу будується для апріорі заданих значень зовнішніх параметрів. Тому задача адаптації ставиться як пасивна апріорна адаптація моделі, критерієм якої є максимальна ефективність функціонування моделі в середовищі САПР. Інший випадок ( процедура параметричного синтезу. Модель налаштовується на певні діапазони зміни зовнішніх змінних (у тому числі і керованих). Але в процесі пошуку екстремуму ЦФ параметри схеми і моделі постійно змінюються. У зв'язку з цим постає необхідність додаткової адаптації АМ до процедури оптимізації, яка вже буде пасивною апостеріорною.

Відмінності у вимогах щодо структури АМ, які змінюються у процесі оптимізації, зумовлюють необхідність перманентного перетворення інформації про схему до вигляду, адаптованого до поточного стану оптимізаційного процесу. Кожен крок такого перетворення виконується за відповідним алгоритмом. Внаслідок виконання чергового кроку АМ переводиться з одного стану в інший. Початковий стан відповідає моделі у базисі вузлових потенціалів або у вигляді (8). Поточний стан залежить від параметрів, якими управляють, віддалення поточної точки простору змінних АМ від початкової, різниці поточного значення ЦФ та початкового.

Якщо модель надати у вигляді кортежу , де  – структура (категоріями структури будуть: лінійність, статичність, розмірність та ін.);  ( вектор параметрів;  ( допустима похибка, то процес адаптації моделі можна подати так, як на рис. 4. Тут ,  ( послідовні стану АМ. Повернення від моделі М7  до моделі М6 відбувається через перевищення похибки допустимого рівня .

Кінцевий стан залежить від ступеня досягнення передбачуваного оптимального значення ЦФ і часових витрат. Процес оптимізації параметрів схем за АМ тоді можна подати у вигляді орієнтованого графа, вершини якого відповідають станам моделі, а дуги ( крокам, які переводять АМ з одного стану в інший. Дуга спрямована від попереднього стану АМ до наступного, а її вага визначається алгоритмом, який обслуговує крок. Таким чином, кожен наступний стан АМ визначається попереднім станом і алгоритмом, що обслуговує перехід з одного стану в інший. Послідовність станів утворює маршрут оптимізації.

Рис. 4. Схема процесу адаптації моделі за точністю

Так, деякий маршрут оптимізації  на рис. 5 реалізується алгоритмами  і . Кількість станів моделі схеми і вершин графа визначається ступенем деталізації процесу оптимізації.

Рис. 5. Фрагмент графа процесу оптимізації

Алгоритми одного і того самого призначення утворюють підмножину алгоритмів, які конкурують між собою. Будь-який з них орієнтовано на переведення АМ зі стану  у , але ефективність вирішення цього завдання залежить від особливостей стану . У кожному конкретному випадку постає проблема вибору із підмножини алгоритмів, які конкурують, найбільш ефективного, яка вирішується на основі критеріїв проблемної адаптації. Представник підмножини алгоритмів, які конкурують, вибирається на основі групи критеріїв, що утворюють деяку ієрархічну послідовність. Підмножина алгоритмів, які конкурують, забезпечується відповідним адаптором. Адаптор кроку і маршруту ( це процедура, яка визначає послідовність застосування критеріїв адаптації на множині алгоритмів, що конкурують. Зокрема, адаптор кроку і маршруту ( процедура прийняття рішення про напрям агрегування на основі аналізу допустимої похибки  за правилами

(11)

Така організація кроків дозволяє пройти один і той самий маршрут різними поєднаннями алгоритмів. На основі введених понять завдання адаптивного агрегування для параметричної оптимізації можна сформулювати як визначення відкритої множини станів і встановлення на ній зв'язків за критеріями проблемної адаптації, що організовані у вигляді адапторів кроку і маршруту. Внаслідок цього утворюється граф можливостей, що відображує організацію процесу оптимізації електронних схем за агрегованою моделлю.

Проблема побудови ієрархічного ряду АМ вирішується у наступний спосіб. Нехай на -му рівні проектування використовується АМ, що має вигляд  , за обмеженнями , де  та  ( вектор-функції; x ( вектор аргументів (струмів, напруг);  ( вектор параметрів схеми. На -му рівні проектування використовується для тієї ж схеми інша АМ , за обмеженнями . Завдання полягає у знаходженні правил переходу між моделями та  для різних співвідношень між m та n, r та l, k та q, p та v за дотримання умови , де   ( допустима похибка розбіжності моделей.

Розглянуто дві основні підзадачі. Перша полягає в тому, що задані точна модель  та обмеження , потрібно побудувати менш точну, але більш просту модель  та знайти обмеження  Оскільки  то можливі кілька розв’язків, що різняться набором параметрів  та аргументів . Необхідно вибирати такі b та x, щоб норма  слабко залежала від їх значень. Особливість розв’язання в тому, що параметри a та b простої і складної моделей звичайно функціонально пов'язані, тому перехід від до  за обмеженнями  потребує перерахунку обмежень  в обмеження , довільно вибирати які, отже, не можна. Друга підзадача полягає в розробці способів зворотного переходу від простої, але менш точної моделі  до більш складної і точної моделі F. Оскільки  то введення додаткових параметрів a може в принципі забезпечити високу точність збігу та , однак і тут потрібно знайти такі обмеження , за яких у разі переходу від моделі  до моделі  виконувалися б умови фізичної реалізованості для параметрів a, тобто обмеження .

Вплив параметрів елементів схеми, якими управляють, на ЦФ різний. Одні з них істотно впливають на ЦФ, інші ( незначно. При векторній оптимізації часто зустрічається суперечливий вплив параметрів на значення критеріїв ( при зміні значення параметра в один бік частина критеріїв покращується, в той час як інша частина змінюється в гірший бік. Але незначний вплив ряду параметрів на певному кроці оптимізаційного процесу може супроводжуватися посиленням впливу цих же параметрів у подальшому. Тому розглянуто спосіб оптимізації за АМ, який дозволяє оперативно переносити елементи із множини елементів, що істотно впливають, до множини елементів, що неістотно впливають, і навпаки. Це дає можливість адаптації моделі до поточної точки оптимізаційного процесу. Отримано формули перерахунку параметрів моделі при зміні набору параметрів, що істотно впливають на ЦФ.

Параметричний синтез схем за їх АМ має свою особливість, тому що кожний компонент вектора параметрів, які змінюються, пов'язаний із відповідною змінною множини фазових змінних системи рівнянь. Найбільш доцільним є вибір методів, які використовують невелику кількість активних змінних для варіювання. Це дозволяє виключити всі неактивні змінні із числа фазових змінних моделі і тим самим знизити розмірність завдань, що виконуються.

Для вибору параметрів, що істотно впливають на ЦФ, запропоновано використовувати матрицю чутливості , ,  таким способом:, де Si – значення i-го часткового критерію; рj – j-й параметр, що змінюється; ns, np  ( кількість критеріїв і параметрів відповідно. Здійснюється вибір тих параметрів рА, для яких , де  ( поріг чутливості, який визначається технологічними допусками на параметри елементів.

Трудомісткість розв’язання задачі параметричного синтезу і ступінь оптимальності визначаються, крім іншого, і кількістю критеріїв. Водночас час деякі критерії не впливають на вибір оптимального варіанта схеми тому, що виявляються явно кращими інших у точці оптимуму. Позбутися цього досить складно, але при використанні АМ завдання значно спрощується. Для пошуку і вилучення таких критеріїв пропонується наступне.

Подамо завдання як мінімаксне, коли розв’язком вважається точка

,                                      (12)

де  ( нормована яким-небудь способом безперервна функція, що визначає -й критерій якості;  ( область визначення; ; ;  ( у загальному випадку нелінійні функції обмежень;  ( вектор схемних параметрів, що змінюються, розмірності .

Розв'язок (12) шукаємо наступним способом. Нехай згортка , де , . Тоді . Очевидно, що процес розв’язання є дворівневою оптимізацією. На нижньому рівні при заданих  використовується один із методів нелінійного програмування задля пошуку вектора , який мінімізує згортку на -му кроці. При цьому розв'язок належатиме нижній лівій межі. На верхньому рівні працює алгоритм спрямованих змін , який на основі інформації про стан схеми в точці , максимізує функцію .

Для побудови алгоритму оптимізації верхнього рівня слід визначити вектор градієнта . Для цього запишемо функцію , де  ( значення -ї функції в точці , яка отримана при мінімізації згортки на r-му етапі. Визначимо вектор , у деякій точці  і знайдемо частинну похідну за однією з координат: +. Наявність співмножника  говорить про те, що множина змінних  є внутрішньо залежною, тобто вагові коефіцієнти залежать від своїх же значень усередині компакта . Остаточно . Вираз дає можливість чисельного диференціювання функції . Це дозволяє здійснити вибір тільки тих критеріїв, які характеризують якість технічного вирішення якнайкраще.

П’ятий розділ присвячено вирішенню завдання інтеграції агрегованих моделей у середовище сучасних комплексних САПР виробів радіоелектроніки, розробці програмного забезпечення підсистеми агрегування та оцінці ефективності розроблених у дисертації методів агрегування під час розв'язання тестових і конкретних прикладних задач проектування схем електронних і біомедичних пристроїв.

Проаналізовано можливості та принципи побудови сучасних САПР, досліджено проблему інтеграції АМ у середовище схемотехнічних САПР на основі аналізуючого ядра PSpice. Запропоновано схему взаємодії САПР і підсистеми агрегування, яка вирішує завдання автоматизації процесу перетворення опису АМ у внутрішнє та інтегрує його до бібліотеки базових елементів. Детально досліджено можливості, структуру, особливості функціонування системи OrCAD та моделей, що підтримують формат програми PSpice.

Виходячи з цього розроблено вимоги і структуру програмного забезпечення обслуговуючої підсистеми агрегування математичних моделей. Вона служить для оперативного отримання спрощених моделей схем, призначених для розв’язання задач аналізу та параметричного синтезу аналогових і аналого-цифрових схем біо-медичних пристроїв. Це дає можливість включити до маршруту проектування етап автоматизованого формування ієрархічного ряду спрощених моделей, які відрізняються складністю і точністю. Тим самим реалізується принцип проектування знизу-догори, коли на початкових етапах використовуються менш точні моделі, що дозволяють оперативно оцінити вибране схемотехнічне рішення і просто перевірити ідею. Надалі точність моделювання можна підвищити за рахунок використання більш точних моделей.

По відношенню до САПР така підсистема є обслуговуючою і відіграє допоміжну роль для функціонування підсистем, які проектують. Підсистема дозволяє автоматично отримати агреговану модель низького рівня (М3) за рахунок переходу до нових фазових змінних для аналізу та оптимізації параметрів нелінійних інерційних схем у статичному режимі, частотній та часовій областях; автоматизувати процес отримання АМ більш високого рівня (М4, М5, ...) для тих же завдань за мінімальної участі розробника у цьому процесі; автоматично оцінити адекватність отриманих АМ та інформувати про це розробника; здійснити адаптацію АМ у процесі пошукової оптимізації в просторі зовнішніх і керованих параметрів.

Вихідні загальні дані для роботи підсистеми: топологія прийнятого схемотехнічного рішення; обрані за інженерною (або іншою) методикою параметри компонентів; допустима похибка моделювання заданих характеристик. Вихідними специфічними даними є: вид аналізу; діапазони зміни амплітуди вхідної напруги, частоти вхідних сигналів; часовий інтервал моделювання; склад множини керованих схемних параметрів; допустимі діапазони зміни керованих параметрів; перелік критеріїв оптимізації; опис цільової функції та ін.

Виконано тестові розрахунки великої кількості реальних схем. Проведено параметричний синтез схем перетворювачів сигналів, обробки звукових сигналів у цифрових слухових апаратів для хворих на нейросенсорну приглухуватість, приладів низькочастотної терапії та ін. Наведені результати доводять ефективність розроблених методів, програмного забезпечення і отриманих агрегованих моделей у практиці автоматизованого схемотехнічного проектування.

У додатках А(В наведено приклади агрегованих моделей лінійних і нелінійних практичних схем для аналізу статичного режиму, у частотній і часовій областях, а також результати обчислювальних експериментів та значення досягнутої точності. У додатку Д наведено агреговану модель для параметричного синтезу схеми мікрофонного підсилювача слухового апарату і результати її застосування. Додаток Е містить акти впровадження результатів дисертаційної роботи у виробництво та навчальний процес.

ВИСНОВКИ

У роботі проведено теоретичне обґрунтування і нове вирішення науково-технічної проблеми ( розробка методів агрегування математичних моделей для розв’язання задач автоматизованого аналізу та параметричного синтезу електронних схем у САПР. У рамках цього отримано нові теоретичні та практичні результати, які істотно відрізняються від існуючих і мають ряд переваг.

  - Запропоновано узагальнений підхід до агрегування ММ аналогових частин аналого-цифрових ЕС, який дозволяє формалізувати всі етапи процесу формування рівнянь моделі за вихідною ММ у базисі вузлових потенціалів. Він відрізняється від відомих наявністю етапу фрагментування схеми, вибором системи фазових змінних і мінімізацією кількості внутрішніх змінних на основі результатів машинного тестування.

  - Розроблено методи формування системи рівнянь для отримання АМ  нижчого рівня (метод перетворень вузлових рівнянь і метод операцій із топологічними та компонентними матрицями), сформульовано і доведено теорему існування системи, її одиничності і нерозривності розв'язків. Ці методи відрізняються високим ступенем формалізації і можливістю формування рівнянь відносно заданих змінних.

  - Досліджено властивості отриманої системи рівнянь, на основі чого можна зробити висновок щодо ефективності використання їх для вирішення проблеми агрегування моделей схем. Серед таких властивостей слід виділити: мінімальну розмірність, можливість формування рівнянь на рівні підсхем, вилучення ряду змінних, які пов'язані з нелінійними елементами, можливість подання у формі змінних стану або ізоморфних еквівалентних схем заміщення.

  - Введено квазіеквівалентні перетворення моделі, які знижують розмірність системи рівнянь у межах загальної допустимої похибки моделювання, та доведено їх коректність.

  - На основі ряду теорем теорії нелінійних схем теоретично доведено, що для класу нелінійних схем, який розглядається, запропоновані системи рівнянь завжди мають розв'язок, і він є єдиним.

  - Сформульовано і доведено теорему, яка дозволяє знайти нелінійні елементи схеми, змінні яких інваріантні по відношенню до вхідних сигналів навіть у разі їх взаємного впливу. Це дає можливість лінеаризувати їх характеристики біля робочої точки і тим самим спростити рівняння моделі.

  - Розроблено метод агрегування моделей для аналізу частотних характеристик схем, який базується на розщепленні множини ємнісних елементів. Він   відрізняється високим ступенем формалізації, наявністю теоретичної оцінки похибки в заданому діапазоні частот і критеріїв впливу домінантних реактивних елементів на частотні властивості схеми. Це дозволяє використовувати його для формування економічних моделей для конкретних умов застосування.

  - Запропоновано метод агрегування моделей для аналізу динамічних характеристик аперіодичних схем, орієнтований на застосування неявних методів розв'язання диференціальних рівнянь першого порядку. Він відрізняється високим ступенем формалізації, має теоретичну оцінку похибки для певного набору вхідних сигналів. Це дає можливість використовувати його при побудові економічних моделей для конкретних умов їх застосування.

  - Запропоновано нову форму подання системи рівнянь моделі схеми, яка єдина для всіх моделей різних класів. Структура моделі відрізняється від відомих тим, що зміни керованих схемних параметрів викликають зміну діагональних елементів тільки певної субматриці моделі, а критерії оптимальності обчислюються безпосередньо за змінними моделі.

  - Розроблено методи отримання рівнянь АМ для лінійних і лінеаризованих безінерційних, лінійних інерційних та нелінійних схем на основі матричних операцій. Вони відрізняються високим ступенем формалізації і дозволяють будувати моделі мінімальної розмірності при заданих рівні похибки, наборі керованих параметрів і показниках якості схеми.

  - Запропоновано метод підвищення обчислювальної ефективності процедури параметричної оптимізації при визначенні напрямку пошуку екстремуму цільової функції методами першого порядку. Метод дозволяє отримати і значення функції мети, і складові її градієнта в просторі керованих параметрів. Він заснований на одночасній побудові рівнянь АМ і моделі чутливості схеми із подальшим послідовним їх розв’язанням. Ці дві моделі відрізняються тільки правою частиною, матриця АМ формується одноразово, а варіації керованих параметрів змінюють тільки діагональні елементи певної субматриці.

  - Теоретично отримано аналітичні вирази, які дозволяють апріорі оцінити ефективність застосування АМ для розв’язання задачі оптимізації параметрів.

  - Запропоновано метод оцінки точності АМ, що базується на формуванні і розв'язанні систем інтервальних рівнянь. Введено відповідні інтервальні оцінки похибки моделювання характеристик ЕС. Це дає можливість контролювати адекватність АМ у просторі зовнішніх і керованих параметрів безпосередньо в процесі агрегування.

  - Проведено аналіз станів АМ при оптимізації, а також маршрутів оптимізації. Введено поняття адаптора кроку, який є процедурою, що визначає послідовність застосування критеріїв адаптації на множині конкуруючих алгоритмів. Це дозволяє сформулювати завдання адаптивного агрегування як визначення відкритої множини станів і встановлення на ній зв'язків за критеріями проблемної адаптації, які організовані у вигляді адаптора кроку і маршруту.

  - Показано, що при оптимізації ЕС із використанням адаптивних АМ особливу роль відіграє обґрунтований вибір параметрів, які змінюватимуться. Це обумовлено безпосереднім впливом потужності множини параметрів, що істотно впливають, на розмірність моделі. Запропоновано метод перенесення елементів із множини параметрів, що істотно впливають, щодо множини параметрів, що неістотно впливають, і навпаки.

  - Запропоновано методи визначення множини активно варійованих параметрів, до складу якої входять параметри, що найбільш істотно впливають на функцію мети. Вони дозволяють зменшити розмірність системи рівнянь і за рахунок цього знизити витрати на одноразове обчислення цільової функції зі збереженням траєкторії оптимізації.

  - Розроблено метод виявлення критеріїв якості електронних схем, які дублюються. Він дозволяє зменшити кількість критеріїв оптимізації за рахунок усунення їх дублювання, що особливо важливо при оптимізації схем за агрегованими моделями, розмірність яких пропорційна кількості критеріїв.

  - Запропоновано методи оцінки адекватності АМ шляхом урахування похибки лінеаризації при зміні вхідних сигналів і варіації первинними параметрами схеми, які базуються на інтервальному аналізі. Отримано відповідні теоретичні співвідношення.

  - На основі дослідження принципів побудови та можливостей сучасних ECAD-систем вирішено проблему інтеграції АМ у середовище комплексної САПР РЕП.

  - Розроблено метод інтеграції АМ у середовище системи на основі аналізуючого ядра PSpice, який дозволяє включати АМ схеми на рівні структурного утворення.

  - Розроблено структуру, спеціальне програмне забезпечення та засоби інтерфейсу обслуговуючої підсистеми агрегування адаптивних моделей. Це дозволяє в автоматизованому режимі формувати рівняння АМ, перетворювати у вихідний формат даних й інтегрувати АМ у середовище САПР.

  - Запропоновано схему маршрутів проектування схем біомедичних приладів із використанням АМ, яка відрізняється від традиційних маршрутів наявністю етапу автоматизованого синтезу АМ і оцінки її адекватності, що дає можливість підвищити ефективність схемотехнічних етапів проектування електронних схем.

  - Ефективність методів агрегування моделей та обслуговуючої підсистеми комплексної САПР радіоелектронних пристроїв, які розроблені у роботі, підтверджується даними обчислювальних експериментів, реальними результатами структурного і параметричного синтезу конкретних схем біомедичних приладів, зокрема, схем слухових апаратів, а також впровадженням у виробництво та навчальний процес.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

- Прасол І.В. Агрегування математичної моделі електронної схеми на основі принципу стиску області адекватності // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність". ( 2010. ( Ч.(1. ( С.(230(233.

- Прасол І.В. Особливості агрегування моделей електронних схем при оптимізації їх параметрів // Технологія приладобудування. ( 2010. ( №(1. ( С.(25(29.

- Прасол І.В. Оцінка адекватності частотної математичної моделі схеми на основі методів інтервального аналізу / І.В.(Прасол, О.Г.(Аврунін, С.О. (Котомін // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність". ( 2010. ( Ч.(1. ( С.(268 ( 269.

- Прасол І.В. Метод усунення дублювання критеріїв при параметричному синтезі електронних схем / І.В.(Прасол // Автоматизовані системи управління та прилади автоматики. ( 2010. ( Вип.(151. – С.(43 – 49.

- Прасол І.В. Питання адаптації агрегованих моделей схем на етапі параметричного синтезу в САПР / І.В.(Прасол // Технологія приладобудування. ( 2009. ( №(2. ( С.(45(49.

- Прасол І.В. Проблеми агрегування моделей при розв’язанні задач електричного аналізу складних електронних схем / І.В. Прасол, В.В.(Семенець // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск "Силова електроніка та енергоефективність". ( 2009. ( Ч.(4. – С.(98(101.

- Прасол І.В. Особливості проектування цифрових слухових апаратів на основі мовних процесорів / І.В. Прасол, А.С.(Нечипоренко // Системи обробки інформації. ( 2009. ( Вип.(2(76). ( С.(83(91.

- Прасол І.В. Методика оцінки рівня гучності звукового сигналу з урахуванням особливостей звукосприйняття / І.В. Прасол, А.С. Нечипоренко // Біоніка інтелекту: інформація, мова, інтелект. – 2008. – №(1(68). – С.(65(68.

- Прасол І.В. Особливості обробки мовних сигналів у цифрових слухових апаратах / І.В. Прасол, А.С. Нечипоренко // Радіоелектронні і комп'ютерні системи. – 2008. – №(4(31). – С.(37(42.

- Прасол І.В. Оптимальне проектування аналого-цифрових схем на основі багатокритеріального підходу / І.В. Прасол, О.В. Кобилінський // Системи обробки інформації. ( 2007. ( Вип. 7(65). ( С. 78(82.

- Прасол І.В. Методика оптимізації цифрових схем біомедичних пристроїв / І.В. Прасол, О.В. Кобилінський // Прикладна радіоелектроніка. ( 2007. ( Т. 6, №(1. ( С.(51(55.

- Прасол І.В. Врахування електромагнітної сумісності при проектуванні аналого-цифрових схем біомедичних пристроїв / І.В. Прасол, О.В. Кобилінський // Системи обробки інформації. ( 2007. ( Вип. 4(62). ( С. 103(107.

- Прасол І.В. Спосіб підвищення розбірливості мови у хворих на нейросенсорну приглухуватість / І.В. Прасол, А.С. Нечипоренко // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. ( 2007. ( №(39. – С.(160(167.

- Прасол І.В. Методика оптимального проектування аналого-цифрових схем біомедичних пристроїв з урахуванням електромагнітної сумісності /          І.В. Прасол, О.В. Кобилінський // Радіоелектроніка та інформатика. ( 2006. (      № 3(34). ( С. 50(53.

- Прасол І.В. Оцінка похибки розв’язання задачі векторної оптимізації параметрів електронних схем / І.В. Прасол, Є.Г. Кунік, О.І. Довнар, Р.В. Пущін // Радіотехніка. ( 2001. ( Вип.(120. ( С.(116(118.

- Прасол І.В. Розв'язання компромісних задач схемотехнічного проектування методом варіювання ваговими коефіцієнтами в критеріальних згортках / І.В. Прасол, Є.Г. Кунік, В.В. Семенець та ін. // Радіоелектроніка та інформатика. ( 2000. ( №(4. ( С.(142(145.

- Прасол І.В. Оціночний критерій виділення істотних реактивних елементів схеми для побудови частотних макромоделей / І.В. Прасол, В.В. Семенець, А.В. Сова // Радіоелектроніка та інформатика. ( 1998. ( № 1(2). ( С. 19(20.

- Прасол І.В. Редукція моделі при частотному аналізі схем / І.В. Прасол, В.В. Семенець(// Радіоелектроніка та інформатика. ( 1997. ( № 1. ( С. 95(96.

- Прасол І.В. Оцінка адекватності макромоделей при лінеаризації нелінійних схем / І.В. Прасол, Є.Г. Кунік, С.М. Рибалко. ( К., 1993. ( 11(с. ( Деп. у ДНТБ України 05.07.93, № 1368 – Ук(93.

- Прасол І.В. Алгоритми редукції нелінійних моделей електронних схем / І.В. Прасол, Є.Г. Кунік, Б.І. Борзенков, С.М. Рибалко // Радіоелектронні пристрої літальних апаратів: зб. наукових праць ХАІ. – 1991. ( С. 137(144.

- Прасол І.В. Адаптивний алгоритм макромоделювання у частотній області / І.В. Прасол, Є.Г. Кунік // Теоретична електротехніка. ( 1990. ( Вип. 48. ( С.(55(61.

- Прасол І.В. Мінімізація розмірності макромоделі електронної схеми при оптимізації її параметрів у частотній області / І.В. Прасол, Є.Г. Кунік // Автоматизовані системи управління і прилади автоматики. ( 1989. ( Вип. 90. ( С. 82(84.

- Прасол І.В. Про зниження обчислювальних витрат при оптимізації електронних схем / І.В. Прасол, Є.Г. Кунік // Радіоелектронні пристрої в інформаційно-вимірювальних системах: зб. наукових праць ХАІ. ( 1989. ( С. 45(51.

- Спосіб підвищення розбірливості мови у хворих на нейросенсорну туговухість: пат.(88559 Україна: МПК((2009)(G10L(15/00,(G10L(21/00 / (І.В. Прасол, (А.С. Нечипоренко, заявник і власник Харківський національний університет радіоелектроніки. ( №(а200802504; заяв. 26.02.08; опубл. 26.10.09, Бюл.(№ 20. ( 5(с.

- Прасол І.В. Комплекс програм наскрізного проектування РЕА / І.В.(Прасол, І.Ф.(Огороднейчук, Є.Г.(Кунік, В.В.(Семенець та ін. // Теорія і практика побудови інтелектуальних інтегрованих САПР РЕА і БІС: Всесоюзна наук.-техн. конф., 5(7 груд. 1989 р.: тези доп. ( М., 1989. ( С.(120(122.

- Прасол І.В. Адаптивне моделювання складних об'єктів у САПР / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік // Проектування автоматизованих систем контролю і управління складними об'єктами: 4-а Всесоюзна шк., 17(22 жовтня. 1990(р.: анотація доп. ( Х., 1990. – С.(24.

- Прасол І.В. Алгоритми адаптивної редукції в задачах параметричної оптимізації параметрів складних схем / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік, С.М.(Рибалко // Методи представлення й обробки випадкових сигналів і полів: II Всесоюзна наук.-техн. конф., 30(верес.(2(жовтня. 1991(р.: тези доп. ( Х., 1991. ( С.(149.

- Прасол І.В. Алгоритми адаптивного макромоделювання для задач оптимізації параметрів схем / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік, С.М.(Рибалко // Автоматизація проектування РЕА і ЕВА: зональна наук.-техн. конф., 14(15(жовтня. 1991 р.: тези доп. ( Пенза: ПДНТП, 1991. – С.(85(87.

- Прасол І.В. Алгоритми адаптації моделей при параметричній оптимізації складних електронних схем / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік, С.М.(Рибалко // Автоматизація проектування РЕА і ЕВА: зональна наук.-техн. конф., 
12(13 жовтня. 1992(р.: тези доп. ( Пенза, 1992. – С.(54.

- Прасол І.В. Адаптація моделей складних електронних схем / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік, С.М.(Рибалко // Проектування автоматизованих систем контролю і управління складними об'єктами: міжнародна школа, 19(23(жовтня. 1992(р.: зб. матеріалів. ( Х., 1992. – С.(28.

- Прасол І.В. Оцінка адекватності макромоделей нелінійних електронних схем з використанням інтервальної арифметики / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік, С.М.(Рибалко // Автоматизація проектування РЕА і ЕВА: наук.-техн. конф., 18(19(жовт. 1993(р.: тези доп. ( Пенза, 1993. ( С.(21(23.

- Прасол И.В. Метод оцінки похибки лінеаризації нелінійних елементів макромоделей електронних схем / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік, С.М.(Рибалко // Методи представлення і обробки випадкових сигналів і полів: III міжнар. наук.-техн. конф., 24(27(вер. 1993(р.: тези доп. ( Х., 1993. – C.(150.

- Прасол І.В. Адаптивне моделювання електронних схем на етапі параметричної оптимізації / І.В.(Прасол, Є.Г.(Кунік, Р.В.(Пущин // Електроніка та зв'язок. Тематичний випуск "Проблеми фізичної та біомедичної електроніки": міжнар. наук.-техн. конф., 27(29(травня(1997(р.: зб. матеріалів. ( К., 1997. ( С.(251(252.

- Прасол І.В. Багатокритеріальна оптимізація складних схем біомедичних пристроїв / І.В.(Прасол // Теорія і техніка передачі, прийому та обробки інформації ("Інтегровані інформаційні системи, мережі і технології". ІІСТ-2002): 8-а міжнар. наук. конф., 23(26(верес.(2002(р.: зб. наук. праць. – Х., 2002. ( C.(549(550.

- Прасол І.В. Вихідні технічні дані для побудови апаратури діагностики щільності кісткового мозоля віброакустичним методом / І.В.(Прасол, В.В.(Органов, А.В.(Органов // "Прикладна радіоелектроніка. Стан та перспективи розвитку "МРФ(2002: 1-й міжнародний радіоелектронний форум, 8(10 жовтня. 2002 р.: зб. наук. праць. ( Х., 2002. ( Ч.(2. ( С.(580(581.

- Прасол І.В. Медико-технічні аспекти діагностики жорсткості кісткового регенерату при переломах / І.В.(Прасол, А.В.(Органов // Медико-технічні технології на варті здоров'я: міжнар. наук.-техн. конф., 2(9 жовтня. 2005(р. (Греція): зб. доп. ( М., 2005. ( С.(189(191.

- Прасол І.В. Алгоритми проектування адаптивних цифрових слухових апаратів / І.В.(Прасол, О.В.(Кобилінський // Медико-технічні технології на варті здоров'я: міжнар. наук.-техн. конф., 2(9 жовтня. 2005(р. (Греція): зб. доп. ( М., 2005. ( С.(54(56.

- Прасол І.В. Адаптивний алгоритм обробки мови для хворих на нейросенсорну приглухуватість / І.В.(Прасол, А.С.(Нечипоренко // Штучний інтелект. Інтелектуальні системи ШІ-2008: міжнар. наук.-техн. конф., 22(27 верес. 2008(р.: зб. матеріалів. ( Донецьк(Таганрог(Мінськ, 2008. ( Т.(2. ( С.(412(415.

АНОТАЦІЯ

Прасол І.В. Методи агрегування моделей для розв'язання задач автоматизованого параметричного синтезу електронних схем. ( Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт. Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2011.

Дисертаційна робота присвячена розробці методів агрегування та адаптації математичних моделей під час розв'язання задач параметричного синтезу електронних схем у САПР.

Розроблено методи, які дозволяють отримати економічні агреговані математичні моделі для розв’язання задач параметричного синтезу електронних схем, а також аналізу статичних і динамічних режимів нелінійних електронних схем і схем, що лінеаризовані, в частотній області.

Розроблено методи оцінки адекватності агрегованих моделей у процесі формування та методи адаптації їх щодо проектних процедур аналізу та параметричного синтезу.

Запропоновано способи інтеграції агрегованих моделей у середовище сучасних комплексних САПР РЕП.

На основі отриманих результатів вирішено ряд прикладних задач, зокрема, синтез схем біомедичних електронних пристроїв.

Ключові слова: математична модель, електронна схема, методи агрегування, адаптація, адекватність, аналіз, параметричний синтез, САПР.

АННОТАЦИЯ

Прасол И.В. Методы агрегирования моделей для решения задач автоматизированного параметрического синтеза электронных схем. ( Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.13.12 – системы автоматизации проектных работ. Харьковский национальный университет радиоэлектроники, Харьков, 2011.

Диссертационная работа посвящена разработке методов агрегирования, определения адекватности и адаптации математических моделей при решении задач параметрического синтеза электронных схем в САПР.

На основе анализа известных методов макромоделирования интегральных компонентов и фрагментов электронных схем предложен обобщенный подход к агрегированию математических моделей аналоговых частей аналого-цифровых электронных схем для решения задач параметрического синтеза схем в САПР.

Разработаны методы формирования систем уравнений агрегированной модели на основе преобразований исходной модели и операций с топологическими и компонентными матрицами для анализа в частотной области, расчета статических и динамических режимов электронных схем.

Теоретически доказано, что для рассматриваемого класса апериодических нелинейных схем система уравнений модели всегда имеет решение, и оно является единственным.

Предложена такая форма представления системы уравнений модели для решения задачи параметрического синтеза, которая едина для всех моделей различных классов. Она позволяет установить явную взаимно однозначную связь между управляемыми первичными схемными параметрами и параметрами агрегированной модели. Набор фазовых переменных модели достаточен для вычисления априори заданной целевой функции.

Разработаны методы формирования уравнений агрегированной модели при заданных уровне погрешности, наборе управляемых параметров и показателях качества схемы.

Предложен метод оценки точности АМ, базирующийся на формировании и решении систем интервальных уравнений. Введены соответствующие интервальные оценки погрешности моделирования характеристик ЭС. Это дает возможность контролировать адекватность АМ в пространстве внешних и управляемых параметров непосредственно в процессе агрегирования.

Проведен анализ состояний АМ при оптимизации, а также маршрутов оптимизации. Введено понятие адаптора шага, который представляет собой процедуру, определяющую очередность применения критериев адаптации на множестве конкурирующих алгоритмов. Это позволяет сформулировать задачу адаптивного агрегирования как определение открытого множества состояний и установление на нем связей по критериям проблемной адаптации, организованным в виде адаптора шага и маршрута.

Разработан метод выявления и устранения дублирующих критериев качества электронных схем. Он дает возможность уменьшить число критериев оптимизации за счет устранения их дублирования.

Предложен метод интеграции АМ в среду системы на основе анализирующего ядра PSpice, который позволяет включать АМ схемы на уровне структурного образования.

Разработаны структура, специальное программное обеспечение и средства интерфейса обслуживающей подсистемы агрегирования адаптивных моделей. На основе агрегирования моделей получены новые схемотехнические решения и усовершенствованы известные для ряда схем электронной аппаратуры.

Полученные при проведении исследований результаты позволяют эффективно решить широкий круг прикладных задач, связанных с автоматизацией параметрического синтеза схем электронных и биомедицинских устройств.

Ключевые слова: математическая модель, электронная схема, методы агрегирования, адаптация, адекватность, анализ, параметрический синтез, САПР.

ABSTRACT

Prasol I.V. Model aggregation methods for solving problems of automated parametric synthesis of electronic circuits. ( Manuscript.

The doctoral dissertation with 05.13.12 specialization – computer aided design works systems. Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, 2011.

The dissertation deals with the development of the methods for aggregation, determination of adequacy and adaptation of mathematical models when solving problems of parametric synthesis of electronic circuits in CAD.

The methods which allow getting economical aggregated mathematical models for solving problems of parametric synthesis of electronic circuits are proposed. These methods can also be used for the analysis of static and dynamic modes of nonlinear electronic circuits and linearized ones in the frequency domain.

The methods for assessing the adequacy of aggregate models in the process of formation and methods for adapting them to design procedures of analysis and parametric synthesis were developed.

The methods of integration of aggregate models into today's environment of complex CAD of radioelectronic devices are proposed.

The results allowed solving a number of applied problems, the circuit synthesis of biomedical electronic equipment in particular.

Keywords: mathematical model, electronic circuit, methods of aggregation, adaptation, adequacy, analysis, parametric synthesis, CAD.

Підп. до друк.4.05.2011.   Формат 60х84 1/16    Спосіб друку – ризографія.

Умов. друк. арк. 2.0.   Облік вид. арк. 1,9.   Тираж 100 прим.

Зам. № 2-388.   Ціна договірна.

# ХНУРЕ. Україна. 61166, Харків, просп. Леніна, 14

Віддруковано у навчально-науковому

видавничо-поліграфічному центрі ХНУРЕ

61166, Харків, просп. Леніна, 14

# Text boxes

M5

A45

M4

A52

A34

A42

M3

A23

A32

M2

A12

M1

A01

M0

In=F2(Un)

IR=F4(UR)

IV=F3(UV)

Ic=F1(Uc)

…

…

…

…

…

…

…

Підсхема, що містить тільки

нелінійні

елементи

Підсхема

з елементів із

керованими

параметрами

Безінерційна

лінійна

підсхема

Підсхема, що містить тільки інерційні

елементи

Аналого-

цифрові

вузли

Вузли,

потенціали

яких –

аргументи ЦФ

Зовнішні

полюси

Вільні

полюси схеми